инв. №     дсп

Генеральный план 
поселка Шалакуша муниципального образования «Шалакушское»

Няндомского муниципального района

Архангельской области

Материалы по обоснованию

Генеральный директор института,
доктор архитектуры	В.А.Щитинский

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х.Шалахина

Главный архитектор института,
почётный архитектор РФ	И.Е.Гришечкина

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской 2
доктор экономики	Г.В.Алиева

Руководитель проекта	Г.В.Стукалов

Санкт-Петербург
2013

### Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. номер | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положения о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Графические материалы н/с |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:2000 | 12067 | НС |
|  | Карта границ поселка Шалакуша | 1:2000 | 12068 | НС |
|  | Карта функциональных зон поселка Шалакуша | 1:2000 | 12069 | НС |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании | - | 5669 | НС |
|  | Прочие материалы |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы на электронном носителе | - | 2680 | НС-К |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта (опорный план) | 1:2000 | 12010 | ДСП |
|  | Схема размещения населенного пункта в структуре поселения | 1:25000 | 12011 | ДСП |
|  | Схема комплексной оценки территории | 1:2000 | 12012 | ДСП |
|  | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории | 1:2000 | 12013 | ДСП |
|  | Схема транспортной инфраструктуры | 1:2000 | 12014 | ДСП |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию | - | 5670 | ДСП |
|  | Прочие материалы |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы на электронном носителе | - | 2681 | ДСП-К |
|  | Отчет по первому этапу проекта генерального плана «Сбор и анализ исходных данных, изучение документов территориального планирования» | - | 5671 | НС |
|  | Исходно-разрешительная документация на электронном носителе | - | 2682 | НС |

##### Оглавление

Состав проектных материалов	3

1 Введение	6

2 Основные положения и идеи Генерального плана	11

2.1 Цели и задачи проекта	11

2.2 Общие сведения о муниципальном образовании	13

3 Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы	15

3.1 Климат	15

3.2 Гидрологическая характеристика	16

3.3 Рельеф и геологическое строение	18

3.3.1 Гидрогеологическая характеристика	18

3.3.2 Инженерно-геологическая характеристика	20

3.4 Земельные ресурсы	22

4 Демографический потенциал	25

5 Экономический потенциал	26

5.1 Анализ существующей ситуации	26

5.1.1 Промышленность	26

5.1.2 Сельское хозяйство	26

5.1.3 Предприятия транспорта	26

5.1.4 Малое предпринимательство	27

5.1.5 Основные цели и задачи по развитию экономики пос. Шалакуша	27

5.1.6 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития экономики	29

6 Жилищный фонд	30

6.1 Существующее положение	30

6.2 Проектные предложения	30

7 Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения	32

7.1 Анализ существующего состояния	32

7.1.1 Образование	32

7.1.2 Здравоохранение	32

7.1.3 Социальная защита населения	33

7.1.4 Учреждения культуры	33

7.1.5 Физическая культура и спорт	33

7.1.6 Учреждения молодежной политики	34

7.1.7 Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения	34

7.1.8 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства районного значения	36

8 Объекты культурного наследия	37

9 Предложения по планировочной организации территории	38

9.1 Системный анализ и комплексная оценка территорий	38

9.1.1 Система планировочных ограничений	38

9.2 Планировочная структура территории	45

9.2.1 Современное использование территории	45

9.2.2 Территориальные ресурсы	47

Основные направления градостроительного развития территории поселка	47

Функциональное зонирование территории	47

Развитие планировочной структуры поселка. Функциональное зонирование	49

Территориальное развитие	49

9.2.3 Планировочная организация территории	50

9.2.4 Функциональное зонирование	51

Рекреационные зоны	53

Производственные зоны	53

Зоны объектов специального назначения	53

9.2.5 Принципиальные предложения по формированию объемно-пространственной композиции поселка	54

10 Транспортная инфраструктура	55

10.1 Внешний транспорт	55

10.1.1 Железнодорожный транспорт	55

10.1.2 Автомобильные дороги	55

10.2 Автомобильный транспорт	56

10.2.1 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	56

10.2.2 Улично-дорожная сеть	56

10.3 Пассажирский транспорт	58

11 Развитие систем инженерной инфраструктуры	59

11.1 Водоснабжение	59

11.1.1 Существующее положение	59

11.1.2 Проектные решения	62

11.1.3 Схема водоснабжения	62

11.2 Водоотведение	63

11.2.1 Существующее положение	63

11.2.2 Проектные решения	63

11.2.3 Схема водоотведения	64

11.3 Энергоснабжение	65

11.3.1 Электроснабжение	65

11.3.2 Теплоснабжение	67

11.3.3 Газоснабжение	71

11.3.4 Связь	73

12 Инженерная подготовка территории	77

12.1 Организация и очистка поверхностного стока	77

12.2 Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод	79

12.3 Благоустройство водотоков	79

12.4 Защита территории от затопления и подтопления	80

12.5 Благоустройство оврагов и крутых склонов	80

13 Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия	82

13.1 Воздушный бассейн	82

13.1.1 Охрана воздушного бассейна	82

13.2 Водные ресурсы	83

13.2.1 Охрана водных ресурсов	83

13.3 Отходы от производства и потребления	84

13.3.1 Существующее состояние системы санитарной очистки	84

13.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	86

14 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	87

14.1 Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций	87

14.2 Чрезвычайные ситуации природного характера	88

14.2.1 Опасные метеорологические процессы и явления	88

14.2.2 Прочие опасные процессы и явления (лесные пожары, инфекционные заболевания людей, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных и птиц)	91

14.3 Чрезвычайные ситуаций техногенного характера	92

14.3.1 Источники и зоны воздействия техногенных ЧС	92

14.3.2 Риски на железнодорожном транспорте	94

14.4 Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным ЧС	96

15 Сводный баланс использования территории пос. Шалакуша. Предложения по изменению границ	101

16 Технико-экономические показатели	102

# 1 Введение

Генеральный план пос. Шалакуша Няндомского муниципального района Архангельской области разработан ОАО РосНИПИУрбанистики в соответствии с муниципальным контрактом № 0123400020512000012 от 4.02.2013 г. по заданию Администрации муниципального образования Няндомский  муниципальный район.

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории поселка, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории поселка – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности, развития экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проект генерального плана пос. Шалакуша выполнен с использованием подосновы М 1:2000 в электронном виде в программе MapInfo.

При разработке проекта генерального плана пос. Шалакуша использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- «Объединённые схемы территориального планирования частей Архангельской области», ООО ИТР «Град» г.Омск (находится в стадии согласования), 2013 год;

- «Схема территориального планирования Архангельской области», ОАО РосНИПИ Урбанистики (утвержденная постановлением Правительства Архангельской области 25.12.2012 г.);

##### Федеральные целевые программы

«Культура России (2012-2018 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 года № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»);

«Жилище» на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»);

«Социальное развитие села до 2013 года» (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»);

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 года № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»);

«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. № 377));

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации (на 2006-2015 годы») (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 года № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»).

##### Областные целевые программы

«Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (Распоряжение губернатора Архангельской области от 16 декабря 2008 г. №278-ра/48);

«Прогноз социально-экономического развития Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) на 2012 год и на период до 2014 года» (Распоряжение Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 554-рп);

«Доступная среда на 2011–2015 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 24 августа 2010 года № 237-пп);

«Строительство и приобретение жилья в сельской местности на 2012–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 14 октября 2011 г. № 387-пп);

«Обеспечение жильем молодых семей на 2012–2015 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 368-пп);

«Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области на 2009–2014 годы» (Постановление администрации Архангельской области от 17 марта 2009 года № 72-па/10);

«Газификация Архангельской области в 2012–2014 годах» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 363-пп);

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2012–2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 360-пп);

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012–2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 06 сентября 2011 года № 310-пп);

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области на 2012-2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 369-пп);

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 года № 210-пп);

«Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 321-пп);

«Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 326-пп);

«Электронная Архангельская область на 2011–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 328-пп);

«Развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования Архангельской области (2011–2015 годы)» (Постановление администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7);

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012–2016 годы)» (Постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп);

«Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 372-пп);

«Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012–2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 13 сентября 2011 г. № 317-пп);

«Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 361-пп);

«Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 28 июня 2011 г. № 212-пп);

«Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 353-пп);

«Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 01 декабря 2009 г. № 168-пп).

Основанием для разработки проекта являлись следующие нормативные акты:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 ст. 8);

- Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Администрации Архангельской области от 22.09.2008 № 215-па/33 (ред. от 19.10.2010) «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009 - 2012 годы».

##### Проект генерального плана пос. Шалакуша разработан коллективом архитектурно-планировочной мастерской № 2 (АПМ-2)

Руководитель АПМ-2	Г.В.Алиева

Руководитель проекта	 Г.В.Стукалов

Основные положения и идеи Генерального плана муниципального образования:

Е.А.Алексеева

Комплексный градостроительный анализ территории:

Е.А.Алексеева

И.С.Лагунов

Анализ социально-экономического развития, проблемы и направления его комплексного развития:

Е.А.Алексеева

Анализ современного использования территории и определение потребностей в территориях на перспективу:

Е.А.Алексеева

Развитие транспортной инфраструктуры: 			А.А.Искандаров

Развитие систем инженерной инфраструктуры:			А.Д.Гребенюк

Н.С.Елисеева

И.С.Лагунов

Природоохранные мероприятия:			А.В.Аверкина

И.С.Лагунов

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:			И.О. Рогов

Графическое исполнение чертежей:	 	Е.И.Малолетенко

# Основные положения и идеи Генерального плана

## Цели и задачи проекта

Генеральный план разработан в качестве градостроительного документа нового поколения, направленного на создание условий устойчивого социально-экономического и градостроительного развития пос. Шалакуша Няндомского муниципального района Архангельской области .

В задачу Генерального плана входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, создания предпосылок социальной стабильности, формирования благоприятной среды обитания, обеспечения экологической безопасности.

Предмет Генерального плана - пространственная организация территории в соответствии с поставленными стратегическими целями - устойчивое развитие территории.

В широком смысле, устойчивое развитие означает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, существенное улучшение экологической ситуации, достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития территории, экономное использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание «гуманной» среды населенного пункта.

Основной целью Генерального плана поселка Шалакуша является создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики.

Данная цель достижима посредством обеспечения условий устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Архангельской области, Няндомского района, поселка Шалакуша посредством определения назначения территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Общее состояние и качество поселковой среды является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе за размещение инвестиций. Разработка Генерального плана, как утверждаемого документа, направленного на оптимизацию пространственной среды населенного пункта и представленного в виде геоинформационной системы, является значительным положительным фактором в формировании муниципального образования.

Основными задачами нового Генерального плана муниципального образования являются:

- разработка стратегии градостроительной деятельности;

- разработка системы градостроительных мероприятий по устойчивому развитию поселка Шалакуша;

- разработка первоочередных градостроительных мероприятий по улучшению условий проживания населения.

Реализация областных, районных, муниципальных программ социально-экономического развития и основных предложений Генерального плана позволит достичь к расчетному сроку следующих результатов:

Качественное повышение уровня жизни населения:

- расширение и увеличение разнообразия социальной сферы;

- модернизация промышленного производства;

- формирование благоприятного инвестиционного климата;

- создание новых рабочих мест.

Качественное изменение условий проживания населения:

- интенсивное жилищно-гражданское строительство и увеличение жилищной обеспеченности;

- развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- нормализация экологической обстановки;

- развитие зеленых зон и мест отдыха;

- благоустройство и инженерное оборудование территории.

## Общие сведения о муниципальном образовании

Посёлок Шалакуша находится в Няндомском районе Архангельской области, является административным центром муниципального образования «Шалакушское».

Посёлок Шалакуша расположен на равнине в центральной части Архангельской области, на правом и левом берегу р. Моша в 80 км от г. Няндома, основан в XIV веке как поселение беглых крестьян.

Река Моша и железная дорога разделяют поселок Шалакуша на три части. Протяженность поселка с севера на юг вдоль реки Моша составляет 3 км, с запада на восток 2 км. Застройка преимущественно одноэтажная, в центральной части посёлка имеются 2-х этажные жилые дома. Основная часть поселка расположена на правобережье р.Моша. Численность населения за последние годы снизилась и составляет на 01.01.2011г. - 2522 человека.

Площадь территории посёлка - 383 га, из них около 40% пригодно для строительства. Остальные территории ограниченно пригодны из-за высокого уровня грунтовых вод и затопления 20% этих территорий паводком р. Моша.

Внешние связи посёлка осуществляются по железной дороге Архангельск-Москва и автомобильной дороге Шалакуша-Заозёрный-Няндома.

Промышленность в посёлке представлена лесопромышленными предприятиями: ООО «Шалакушалес», ЗАО «Шалакуша Вуд Процессинг Индустрии». Единственное сельскохозяйственное предприятие – СПК «Колхоз им. Ленина».

Водоснабжение – осуществляется из питьевых колодцев, централизованное водоснабжение в посёлке отсутствует.

Канализация – отсутствует.

Электроснабжение осуществляется от источников Архангельской энергосистемы – Архангельской ТЭЦ, Северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 через подстанцию 110/10 кВ “Шалакуша” по ВЛ-110 кВ “Плесецк-Шалакуша-Няндома”.

Теплоснабжение потребителей посёлка централизованное, осуществляется от трёх котельных, две из которых работают на твёрдом топливе (дрова) и одна на дизельном топливе.

Газоснабжение. Потребители снабжаются сжиженным газом от индивидуальных, групповых и емкостных установок.

Очистка поселка

Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку, расположенную в 7 км к востоку от посёлка.

Общая протяженность уличной сети составляет 19,9 км. (вся уличная сеть имеет грунтовое покрытие). Через реку Моша сооружены 3 моста: железнодорожный, автомобильный на железобетонных опорах с деревянным  настилом и навесной пешеходный.

Кладбища располагаются в северной и восточной частях посёлка.

Экология. В поселке Шалакуша наблюдается неблагоприятная экологическая обстановка. Существуют источники загрязнения внутри поселка – железная дорога, промышленные предприятия, ферма КРС, кладбища, скотомогильник. Значительные территории, в т.ч. застроенные, расположены в зонах санитарного загрязнения и  подвержены затоплению во время паводка на реке Моша. Кроме того, не соблюдаются зоны санитарной охраны многих артскважин.

На территории поселка объекты культурного наследия и памятники истории отсутствуют.

# Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы

## Климат

Поселок Шалакуша расположен в зоне умеренно-континентального климата, который характеризуется продолжительной и относительно мягкой зимой, коротким прохладным летом, большой облачностью и значительным количеством осадков в течение всего года. Эти особенности климата обуславливаются географическим положением: близостью крупных водоемов (Онежское озеро), а также воздушными массами, переносимыми с Атлантического океана. Климат характеризуется также циклоническими явлениями, частыми осенью и зимой и сопровождающимися сильными ветрами

Кроме того, на климат оказывают действие и местные факторы, такие как заболоченность, лесистость, рельеф местности, наличие озер и рек.

Наиболее теплый месяц – июль. Средняя температура - +18 ºС.

Наиболее холодный месяц – январь. Средняя температура - –15ºС.

Таблица 3-1 Среднемесячная температура воздуха

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,5 | -12,3 | -7,1 | -0,9 | +7,6 | +15,1 | +17,4 | +13,4 | +7,6 | +0,9 | -7,8 | -11,9 |

Преобладающие ветры зимой – юго-восточных направлений, летом – северных. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 2,5 м/с в августе до 4,4 м/с в ноябре.

Под влиянием рельефа меняется преобладающее направление ветра, количество и характер облачности, количество осадков.

Продолжительность вегетационного периода составляет 150-155 дней. Глубина промерзания грунта составляет 1,6-1,8 м.

Зима (ноябрь - март) умеренно-холодная с преобладанием пасмурной, ветреной погоды. Температура воздуха днем -6,-15°С, ночью -10,-16°С. В январе – феврале нередки морозы до -35°С, иногда они сменяются оттепелями (до 5 дней в месяц), которые обычно сопровождаются гололедом. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. Толщина снежного покрова в марте достигает 52 - 82 см. Метели (5-9 дней в месяц) бывают в декабре - феврале, продолжительность их 6 - 7 часов, обычно они сопровождаются заносами на дорогах, 2-6 дней в месяц бывают с туманами. Преобладает низкая облачность (16-23 дня в месяц пасмурных). Осадки (14-22 дня в месяц) выпадают в виде снега с дождем. Относительная влажность воздуха 82-91%. Для зимы характерны магнитные бури.

Весна (апрель - май) прохладная с неустойчивой погодой. Снежный покров сходит в конце мая. Ночные заморозки наблюдаются в течение всей весны. Осадки (12-18 дней в месяц) выпадают в апреле в виде мокрого снега, в мае - дождя. В ночные и утренние часы бывают туманы (3-9 дней в месяц) продолжительностью 3-6 часов. Относительная влажность воздуха 64-82%.

Лето (июнь-август) умеренно-теплое, дождливое. Температура воздуха днем 15 до 19°С, ночью от 11 до 13°С. Осадки выпадают в виде обильных кратковременных дождей, иногда с грозами (3-7 дней в месяц), реже в виде затяжных моросящих дождей. За сезон бывает до 20 дней с туманами, которые наблюдаются в ночные и утренние часы продолжительностью 3-4 часа. В период с конца мая до середины июня стоят «белые ночи». Относительная влажность воздуха 66 - 85%.

Осень (сентябрь - октябрь) характеризуется резким понижением температуры, пасмурной погодой. С середины сентября наблюдаются ночные заморозки. Осадки (16-19 дней в месяц) выпадают в виде затяжных моросящих дождей продолжительностью 2-5 дней. Это приводит к осенней грязевой распутице, которая продолжается до образования снежного покрова. Первые снегопады наблюдаются в начале октября. От 5 до 10 дней за сезон бывают с туманами. Относительная влажность воздуха 82-90%. Ветры в течение года наблюдаются южные и юго-западные, весной и летом северные и северо-восточные. Средняя скорость 3-4 м/с. Сильные ветры 15 м/с и более чаще бывают с ноября по апрель.

По климатическим условиям территория района относится к зоне избыточного увлажнения.

Данные особенности климата способствовали образованию значительных площадей болот и переувлажненных лесов. Типичные лесные породы здесь – сосна, ель, береза, осина.

В целом, климатические особенности территории района не вызывают ограничений для строительства и его хозяйственного освоения.

## Гидрологическая характеристика

Основной водной артерией является р. Моша. По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу. Является правым приток реки Онега. Река Моша берет начало из озера Мошозеро (озеро Мощинское) на юге Архангельской области. Впадает в реку Онега на 250 км по правому берегу.

Протяженность от истока до устья – 131,0 км. Площадь водосборного бассейна – 8518 км2. Река Моша протекает по равнинной местности. Ширина реки 25-30 м, течение медленное, дно песчаное, берега обрывистые, задернованные. Долина реки слабо выражена, сложена суглинистыми грунтами. Русло реки слабоизвилистое, устойчивое, суглинисто-каменистое с наличием валунов, топляков.

Наблюдения за режимом реки ведутся на гидрологическом посте, расположенном в пос. Шалакуша в 42 км от устья реки. Гидрологический режим и стоковые характеристики реки представлены в таблицах ниже.

Таблица 3-2 Характеристика гидрологического поста наблюдательной сети за р. Моша

| Код поста | Наименование | Расстояние от устья, км | Площадь вод-ра, км². | Отметка нуля поста, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70608 | р. Моша – пос. Шалакуша | 42 | 5180 | 69,5 |

Таблица 3-3 Многолетняя характеристика уровней воды на р. Моша

| Уровни, см над «0» графика | Высшие уровни | Низшие уровни |
| --- | --- | --- |
|  |  | зимний | период открытого русла |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средний | 354 | - | 60 |
| Высший | 488 | - | 95 |
| Низший | 211 | - | 41 |

Таблица 3-4 Расчётные расходы воды в р. Моша

| № п/п | Створ | Водосборная площадка км² | Среднегодовой расход воды 95%, м³/с | Минимальный среднемесячный расход воды, м³/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обеспеченность |
|  |  |  |  | 95% зимняя | 95% летняя |
| 1 | пос. Шалакуша | 5180 | 26,8 | 5,55 | 7,04 |

Питание реки смешанное: от вод притоков, атмосферных осадков и таяния снегов. Годовой ход уровня характеризуется наличием одного максимума в период весеннего половодья и небольшим подъёмом в период осенних дождей, реже летом. Летняя и зимняя межени устойчивые, продолжительные, низкие

Весеннее половодье начинается в середине апреля, достигая своего максимума к концу апреля – началу мая. Половодье формируется в основном за счёт таяния снега, на спаде – возможно влияние атмосферных осадков. Весеннее половодье длится 2-2,5 месяца. Пойма реки подвержена затоплению при уровне воды 430-440 см. Наивысший подъём уровня воды во время весеннего половодья в р. Моша  был зафиксирован в 1991 г -74,6 м.

Сток летне-осенней межени  формируется почти полностью подземными водами. В засушливое время года межень устойчивая и длится 3-5 месяцев. Амплитуда колебаний низших уровней – 0,5 м. Летом наблюдается цветение воды.

Повышение летне-осенних уровней от дождей наблюдается не ежегодно и не отличается большой амплитудой. Зимняя межень длится с середины ноября до середины апреля.

Река использовалась для сплава леса. Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: окунь, плотва, язь, лещ, щука.

Выводы:

- Основной водной артерией является р. Моша;

- Поверхностные воды используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Качество поверхностных вод не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». При использовании поверхностных вод в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо предусмотреть очистку вод до значений показателей качества согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

- Величина весеннего паводка 1%-ой обеспеченности на р. Моша составляет 74,62 м БС. В зону затопления попадает существующая застройка пос. Шалакуша, необходимо проведение комплекса мероприятий по защите территории от затопления и подтопления (см раздел «Инженерная подготовка территории»);

- Основными перспективными направлениями использования ресурсов поверхностных вод являются туризм и рекреация, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, рыболовств.

## Рельеф и геологическое строение

В геоморфологическом отношении территория пос. Шалакуша расположена в пределах Онего-Двинского водораздела, Коношско-Няндомской возвышенности. В рельефе территория представляет собой низменную аккумулятивную равнину с абсолютными отметками 50-80 м, с уклонами поверхности преимущественно до 20%, местами заболоченную.

Избыточные воды застаиваются в замкнутых западинах и насыщают грунты, способствуя развитию заболоченных территорий в южной и западной части пос. Шалакуша. Наибольшее развитие получили верховые болота с мощностью торфа до 4,5 м.

По территории пос. Шалакуша протекает р. Моша, разделяя его на две части. Основная часть посёлка располагается на правом берегу. Долина реки слабо выражена в рельефе и представлена поймой, сложена суглинистыми грунтами. Склоны поймы, обращённые к реке, крутые, местами обрывистые, высотой 3,0-4,0 м, подмываются водой во время паводка.

В геологическом строении территории принимают участие озёрно-ледниковые и ледниковые отложения. Озёрно-ледниковые отложения представлены песками, супесями, глинами, глинами ленточными. Моренные отложения - супесями, суглинками и глинами, подстилаемые известняком.

Современные отложения представлены насыпными грунтами и торфом разной степени разложения.

В понижениях рельефа, где затруднен сток атмосферных осадков, на поверхности залегают болотные образования – торф.

### Гидрогеологическая характеристика

Подземные воды приурочены как к коренным отложениям каменноугольного и девонского возраста, так и четвертичного.

В четвертичной толще воды приурочены к торфам, а также прослоям и линзам песков и супесей, заключённых в суглинках и глинах аллювия, озёрно-ледниковых и моренных отложений. Мощность водовмещающих пород составляет от 0,2 до 3,0 м.

Воды четвертичных отложений гидравлически связаны между собой и образуют единый водоносный горизонт. Питание горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Воды в основном безнапорные.

Уровень грунтовых вод в зависимости от глубины залегания водовмещающих пород отмечен на глубине до 5,0 м. Водообильность горизонта незначительна. Грунтовые воды четвертичных отложений тесно связаны с гидрологическим режимом р. Моша. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод – 0,5-2,5м.

Подземные воды четвертичных отложений используются ограниченно из-за нестабильности дебитов, обусловленных сезонными колебаниями уровня, и отклонений от требований, предъявляемых к воде питьевого качества.

Основным и перспективным для водоснабжения водоносным горизонтом на данной территории является верхнекаменноугольно-нижнепермский водоносный комплекс. Водовмещающая толща сложена трещиноватыми окремненными и  доломитизированными известняками.

Мощность водовмещающих пород от 30 до 70 м. Уровень подземных вод устанавливается  уровень подземных вод на глубине 0,7-1,5 м. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков через зону аэрации и талых вод.

Разгрузка подземных вод осуществляется через р. Мошу. Водообильность комплекса высокая, но неравномерная и зависит от трещиноватости и закарстованности водовмещающих пород. Удельные дебиты скважин составляют от 0,5 до 15 л/с*м.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, гидрокарбонатно-кальциевые, магниево-кальциевые. По степени минерализации – пресные, по степени жесткости – от умеренно-жестких до очень жестких.

Эксплуатация данного водоносного комплекса осуществляется шахтными колодцами  с глубиной 3-20 м и скважинами с глубиной 40-70 м. Подземные воды подвержены поверхностному загрязнению

Ниже верхнекаменноугольно-нижнепермского водоносного комплекса залегают подземные вод девонских отложений, которые характеризуются сильной минерализацией и являются непригодными для водоснабжения.

Выводы:

- основным и перспективным для водоснабжения водоносным горизонтом на данной территории является верхнекаменноугольно-нижнепермский водоносный комплекс;

- на территории пос. Шалакуша необходимо провести:

  - - поисково-оценочные работы с утверждением запасов подземных вод

  - - мероприятия по охране ПВ (оконтуривание и исследование участков загрязнения; установление зон санитарной охраны водозаборов; качественная ликвидация вышедших из строя или выполнивших свою задачу скважин);

  - - подготовку и улучшение качества ПВ перед подачей потребителям;

  - - лицензирование разведочных работ и пользования недрами, охват лицензированием всех водопользователей;

- использовать ПВ преимущественно для ХПВ;

- рекомендуется организация и ведение мониторинга ПВ в естественных и нарушенных условиях с целью улучшения их качества, выявления источников загрязнения и пр.

### Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия территории характеризуется преимущественно равнинным рельефом, близким залеганием уровня грунтовых вод. Фактором, осложняющим ее строительные условия, являются преимущественно процессы заболачивания, развитые в западной части территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории муниципального образования и по степени пригодности ее для строительства выделены следующие категории:

- территории благоприятные для освоения

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории неблагоприятные для строительства.

К территориям благоприятным относится равнина с уклонами не более 10%, уровень грунтовых вод залегает на глубине более 2 м, занимают преимущественно центральную часть муниципального образования. Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений являются моренные суглинки, супеси и глины. Расчетные сопротивления грунтов основания, согласно СНиП 2-02.01-83 изменяются от 2,0-2,5 до 3,0 кгс/см2, озёрно-ледниковые отложения – супеси, суглинки и глины с нормативной нагрузкой 1,5-2,0 кгс/см2 .

К ограниченно благоприятной для строительства относится заболоченная равнина, преимущественно с уклонами поверхности не более 5 %, а также территории с уклонами поверхности 10-20%. Грунтовые воды залегают на глубине до  2 м. Освоению территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений являются моренные суглинки и глины с включением гравия и гальки с расчётным сопротивлением 2,0 кгс/см2, крепкие трещиноватые известняки с расчётным сопротивлением 5,0 кгс/см2.

На заболоченных участках развиты грунты торфяно-болотного ГГК – торф, разной степени разложения. Расчетное сопротивления на эти грунты составляет 0,5-1,0 кг/см2 и зависит от влажности торфа. Торф не пригоден в качестве основания для зданий и сооружений.

Моренные суглинки и глины, а также крепкие трещиноватые карбонатные породы служат надежным основанием для любых видов сооружений. Условное расчетное давление на них берется в соответствии со СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений». Расчетные сопротивления грунтов основания в зависимости от состава будут изменяться 1,5-2,0 до 5,0 кгс/см2. Следует отметить, что на ограниченных участках могут быть встречены пески пылеватые и глины текучей консистенции, расчётное сопротивление на которых снижается до 1,0 кгс/см2 и менее. Строительство в таких случаях должно вестись с применением свайных фундаментов (это касается как деревянных, так и кирпичных сооружений).

К территориям неблагоприятным для строительства являются:

- территории с уклоном поверхности более 20%;

- болота с глубиной более 2 м;

- овраги и обрывы.

Освоение данных территорий требуют проведения дополнительных инженерно-геологических работ и мероприятий по инженерной подготовке территории.

Выводы:

- Территория пос. Шалакуша характеризуется относительно благоприятными условиями;

- Глубина сезонного промерзания грунтов 160 cм для глинистых грунтов и 190 cм для песчаных;

- Территории ограничено благоприятные и неблагоприятные для освоения расположены в северной, западной части пос. Шалакуша, пойме р. Моши;

- Существенным фактором, осложняющим инженерно-строительные характеристики грунтов, является близкое к поверхности залегание уровня грунтовых вод, способствующее развитию процесса заболачивания и заторфовывания территории;

- Для защиты подтопляемых территорий, необходимо предусматривать комплекс  инженерных мероприятий, в  т.ч. следует рассматривать целесообразность применения дренажей, в сочетании с повышением территорий (образованием искусственного рельефа), а также строительство защитных и берегоукрепительных сооружений и др. согласно СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СНиП 2.06.15-85  «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- Новое строительство в зоне затопления паводком 1% обеспеченности возможно только при условии проведения подсыпки территории до незатопляемых отметок или строительстве дамбы обвалования и др. защитных сооружений в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

- Освоение неблагоприятных и ограничено благоприятных территорий потребует проведения инженерных мероприятий в соответствии с СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» (см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

## Земельные ресурсы

Анализ существующей ситуации

В настоящее время отсутствуют, утвержденные областным законом, границы поселка Шалакуша. Граница проведена условно. Территория поселка расположена на категории земель населенных пунктов.

По представленным исходным данным, площадь поселка Шалакуша составляет 425,0 га. Распределение земель поселка Шалакуша по видам разрешенного использования представлено в таблице 3.4-1.

Таблица 3.4-1. Распределение земель поселка Шалакуша по видам разрешенного использования.

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние (2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | жилая зона в том числе: | га / % | 106,5 | 25,06% |
|  | зона индивидуальной малоэтажной застройки | га / % | 71,2 | 16,75% |
|  | зона малоэтажной многоквартирной застройки | га / % | 20,8 | 4,89% |
|  | зона среднеэтажной многоквартирной застройки (2 этажа) | га / % | 14,5 | 3,41% |
|  | общественно-деловая зона | га / % | 5,6 | 1,32% |
|  | производственная зона в том числе: | га / % | 47,5 | 11,18% |
|  | зона промышленности | га / % | 24,6 | 5,79% |
|  | зона коммунально-складского назначения | га / % | 22,9 | 5,39% |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га / % | 0,1 | 0,02% |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га / % | 25,2 | 5,93% |
|  | рекреационные зоны | га / % | 24,6 | 5,79% |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га / % | 39,6 | 9,32% |
|  | зона специального назначения | га / % | 6,8 | 1,60% |
|  | прочие зоны | га / % | 169,1 | 39,79% |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | га / % | 425 | 100% |

Поселок Шалакуша расположен в границах кадастровых кварталов 29:12:090109, 29:12:090110, 29:12:090111, 29:12:090112, 29:12:090113, 29:12:090114, 29:12:090115, 29:12:090116, 29:12:090117.

Показатели средней кадастровой стоимости не превышают 100 руб/м². Это говорит о малой кадастровой стоимости земельных участков.

Основными проблемами поселка, связанными с землеустройством, являются:

- Отсутствие утвержденных границ поселка. Это приводит к затруднениям при выдаче разрешений на новое строительство, т.к нет четких границ земель населенных пунктов.

- Низкая кадастровая стоимость земель приводит к низким денежным поступлениям в местный бюджет. Основным источником поступлений денежных средств в местные бюджеты, является налог на землю. Кадастровая стоимость земельных участков может повысится только в случае улучшения инвестиционной привлекательности поселка.

- Отсутствие территориальных ресурсов для нового градостроительного освоения.

Новое строительство возможно только на землях других категорий. Таким образом, поселок нуждается в расширении. Расширение поселка возможно путем включения в новые границы земель других категорий. Для этого потребуется перевод земель из одной категории в категорию земель населенных пунктов (поселка Шалакуша).

Проектное решение

Генеральным планом предлагается расширение поселка Шалакуши на 12,0 га. Таким образом, площадь поселка составит 437,0 га. Расширение поселка планируется на юго-западе. По представленным исходным данным, это земли запаса. Планируемый вид разрешенного использования земель представлен в таблице 3.4-2.

Таблица 3.4-2. Планируемый вид разрешенного использования земель п. Шалакуша.

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние (2012 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | жилая зона в том числе: | га / % | 106,5 | 25,06% | 151,4 | 34,65% |
|  | зона индивидуальной малоэтажной застройки | га / % | 71,2 | 16,75% | 116,1 | 26,57% |
|  | зона малоэтажной многоквартирной застройки | га / % | 20,8 | 4,89% | 20,8 | 4,76% |
|  | зона среднеэтажной многоквартирной застройки (2 этажа) | га / % | 14,5 | 3,41% | 14,5 | 3,32% |
|  | общественно-деловая зона | га / % | 5,6 | 1,32% | 6,9 | 1,58% |
|  | производственная зона в том числе: | га / % | 47,5 | 11,18% | 47,7 | 10,92% |
|  | зона промышленности | га / % | 24,6 | 5,79% | 24,6 | 5,63% |
|  | зона коммунально-складского назначения | га / % | 22,9 | 5,39% | 22,9 | 5,24% |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га / % | 0,1 | 0,02% | 0,1 | 0,02% |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га / % | 25,2 | 5,93% | 25,2 | 5,77% |
|  | рекреационные зоны | га / % | 24,6 | 5,79% | 7,6 | 1,74% |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га / % | 39,6 | 9,32% | 23,3 | 5,33% |
|  | зона специального назначения | га / % | 6,8 | 1,60% | 8,0 | 1,83% |
|  | прочие зоны | га / % | 169,1 | 39,79% | 166,8 | 38,17% |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | га / % | 425 | 100% | 437 | 100% |

После утверждения генерального плана, администрации поселка Шалакуши необходимо поставить на кадастровый учет границы поселка, утвержденные генеральным планом.

Все мероприятия, связанные с переводом земель из одной категории в другую, планируются на первую очередь проектирования.

# Демографический потенциал

Демографическая ситуация в поселке Шалакуша характеризуется схожей для большинства регионов РФ естественной убылью населения и отрицательным миграционным приростом. С 1989 по 2012 гг. численность населения снизилась на 999 человек (или на 30%).

На 1 января 2012 года в Шалакуше проживало 2344 человека.

Динамика численности населения представлена в таблице ниже.

Таблица 4-1 Динамика численности населения пос. Шалакуша, чел

| Год | 1989 | 2002 | 2007 | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 3343 | 2790 | 2790 | 2236 | 2344 |

Естественное движение населения характеризуется убылью: смертность превышает рождаемость почти в два раза, механическое движение населения характеризуется миграционным оттоком.

##### Прогноз численности населения

Изменение численности населения определяется, прежде всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое состояние общества, а также особенностями демографической ситуации в поселке.

При определении прогноза численности населения принимается во внимание  возможный миграционный отток населения, связанный с недостатком мест приложения труда.

Ниже приводится прогноз численности населения.

Таблица 4-2 Прогноз численности населения пос. Шалакуша, чел.

| Год | 2012 | 2035 |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | 2344 | 2200 |

# Экономический потенциал

## Анализ существующей ситуации

Развитие поселка Шалакуша на расчетный срок предполагается в соответствии с прогнозной оценкой его экономико-географического положения и роли в системе расселения, а также размещением производительных сил Няндомского района и современным состоянием экономики пос. Шалакуша.

Цель данного раздела – анализ современного состояния всех сфер экономики и определение потенциальных перспектив их развития на прогнозируемые периоды проекта.

Градообразующими отраслями являются лесозаготовка и деревообработка, а также сельское хозяйство.

Ниже более детально представлены существующие положения и основные проектные решения по развитию отдельных сфер экономики пос. Шалакуша.

### Промышленность

Лесная и деревообрабатывающая промышленность.

Долгое время градообразующей отраслью поселка являлась лесоперерабатывающий завод «Шалакушский лесозавод», занятость которого составляла 700 человек. В 2009 году лесозавод прекратил хозяйственную деятельность.

В настоящее время данную отрасль представляют предприятия ООО «Шалакушалес» (с численностью занятых 243 чел.) и ЗАО «Шалакушский ВПИ» (91 чел.).

Лесозаготовительное предприятие ООО «Шалакушалес» имеет объемы заготовки древесины более 200 тыс. куб. в год. Совместное российско-датское предприятие ЗАО «Шалакуша Вуд Процессинг Индустри» занимается выпуском оконных рам.

Продолжается тенденция снижения объемов производства по причине истощения лесов и отсутствия лесовозных дорог действует ценовой комплекс.

### Сельское хозяйство

Колхоз «СПК имени Ленина» обеспечивает потребность населения в мясных и молочных продуктах не только пос. Шалакуши, но и Няндомского района.

### Предприятия транспорта

На территории поселка действуют структурные подразделения ОАО «РЖД».

### Малое предпринимательство

В настоящее время сфера малого предпринимательства в поселке развита недостаточно. Это связано, в первую очередь, с низкой платежеспособностью населения. В поселке имеются предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

### Основные цели и задачи по развитию экономики пос. Шалакуша

##### Промышленность

- Техническая модернизация существующих производств и переход на инновационный путь развития:

- применение малозатратных высокотехнологичных производств;

- применение экологически чистых технологий;

- Введение новых, более эффективных методов работы предприятий:

- использование наиболее эффективных форм организации и управления;

- автоматизация работы предприятий при помощи различных специализированных комплексных систем управления;

- Увеличение объемов производимой продукции:

- расширение ассортимента;

- снижение издержек;

- Кадровое обеспечение промышленности.

В части развития промышленности пос. Шалакуша проектные предложения сводятся к следующему:

Согласно Схеме территориального планирования Архангельской области (утв. постановлением Правительства Архангельской области 25.12.2012 г.) основной комбинат по переработке сырья и производству гипсосодержащих стройматериалов предлагается к строительству в г. Няндома, поселок Шалакуша может рассматриваться в качестве одного из опорных центров добычи гипсов. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", при строительстве открытых складов и мест перегрузки гипсов должны предусматриваться санитарно-защитные зоны в размере 500м. При условии дефицита территории в существующих границах пос. Шалакуша открытые склады и объекты перегрузки гипсов должны размещаться за пределами поселка.

##### Сельское хозяйство

1. Увеличение объемов производимой продукции:

- расширение ассортимента;

- снижение издержек.

2. Кадровое обеспечение промышленности.

##### Малое предпринимательство

- Создание условий для развития малого предпринимательства посредством подготовки инвестиционных площадок.

- Обеспечение консультативной и методической поддержкой субъектов малого предпринимательства и торговли;

- Кадровое обеспечение деятельности малых и торговых предприятий.

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития экономики

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по содействию в развитии малого и среднего бизнеса. Строительство объектов капитального строительства за счет средств внебюджетных источников |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства | 1 га |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере туризма и рекреации |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для строительства гостевого дома | 10 мест |

# Жилищный фонд

## Существующее положение

В настоящее время общая площадь жилищного фонда поселка Шалакуша составляет 36,3 тыс. кв. м., что в пересчете на душу населения  составляет 15,4 кв.м. общей площади на человека. Это значительно ниже среднего показателя по району и области, которые составляют соответственно 25,8 кв. м.  и 27,8 кв. м.  общей площади на человека.

12,7 тыс.кв.м. (35%) жилищного фонда пос. Шалакуша является ветхим или аварийным. Из них 305,5 кв.м. расположено в  зоне отвода от железной дороги.

Таблица 6-1 Характеристика существующего жилого фонда поселка Шалакуша

| № п/п | Показатели | Жилищный фонд, тыс.кв.м. | Жилищный фонд, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весь жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади | 36,3 | 100 |
| 2 | Ветхий и аварийный фонд, тыс.кв.м. | 12,7 | 35 |

## Проектные предложения

- Улучшение жилищных условий является одним из факторов, препятствующих миграционному оттоку населения, улучшающих демографическую обстановку и способствующих росту экономики. Основной задачей в этой связи является увеличение жилищной обеспеченности населения, а также улучшение качества жилого фонда.

- Также важнейшей задачей в области жилищно-строительной политики для муниципальных властей поселка Шалакуша  на проектный период может являться:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем современным требованиям.

- оказание содействия в переселении граждан

- оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства.

- оказание содействия в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Таблица 6-2 Проектируемый жилой фонд в разрезе населенных пунктов

| №п/п | Показатели | Единица измерения | Исх.год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2035 г. |
| 1. | Существующий жилищный фонд на начало периода, в том числе: | тыс. м² | 36,3 | - |
|  | ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс. м² | 12,7 | - |
| 2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м² | 12,7 | 2,5 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | 23,3 | 21,1 |
| 3. | Средний уровень жилищной обеспеченности | м² общ. площади на 1 чел. | 15,4 | 30 |
| 4. | Проектная численность постоянного населения | тыс. чел | 2,344 | 2,200 |
| 7. | Требуемый жилищный фонд для постоянно проживающего населения | тыс. м² | - | 66,0 |
| 9. | Новое жилищное строительство | тыс. м² | - | 44,9 |
| 10. | Среднегодовой объем нового строительства | тыс. м² общ. пл. | н/д | 2,2 |

Исходя из норматива обеспеченности жилой площадью 30 кв.м. на чел, объем жилого фонда к расчетному сроку должен составить 66,0 тыс. кв. м. общей площади.

К концу проектного срока убыль жилищного фонда составит 2,5 тыс. кв. м., а с учетом ветхого и аварийного фонда – 15,2 тыс.кв.м.

К расчетному сроку необходимо ввести в дополнительно  44,9 тыс. кв. м. жилой площади. Ветхий и аварийный жилой фонд (за исключением ветхих домов, находящихся в зоне отвода железной дороги – 305,5 кв.м.) планируется сносить с последующим строительством нового жилья на старых участках с сохранением этажности.

На территориях, расположенных внутри санитарно-защитных зон и прибрежной полосе р. Моша новое жилищное строительство запрещается.

Жилищное строительство на новых территориях составит 29,7 тыс.кв.м. Потребная новая территория под новое строительство составит к концу расчетного срока порядка 40,75 га. Вся застройка на новых территориях предусматривается в одноэтажном индивидуальном исполнении с приусадебным участком 15 соток.

# Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения

## Анализ существующего состояния

### Образование

Сфера образования пос. Шалакуша представлена общеобразовательной средней школой и детским садом.

Таблица 7-1 Средние общеобразовательные учреждения пос. Шалакуша.

| № п/п | Полное юридическое наименование объекта | Место расположения | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативная | Фактическая |
| 1 | Средние общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 1.1 | Средняя школа | Заводская, д.10 | 540 | 306 |

Нормативная обеспеченность средними общеобразовательными учреждениями составляет 120 мест на 1000 жителей. Для Шалакуши к концу расчетного срока этот показатель составит 264 места. Здание школы расположено в санитарно-защитной зоне скотомогильника. Проектом предлагается строительство новой школы на территории, отвечающей санитарным требования.

Таблица 7-2  Дошкольные образовательные учреждения пос. Шалакуша

| № п/п | Полное юридическое наименование объекта | Место расположения | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативная |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
| 1.1 | ДОУ №26 пос. Шалакуша | ул.Заводская, д.23 | 95 |
| 1.2 | ДОУ №26 пос. Шалакуша | ул.А.Матросова, д.14 | 50 |
|  | Итого |  | 145 |

Согласно нормативу, обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями составляет 40 человек на 1000 жителей. На расчетный срок этот показатель для пос.Шалакуша составит 88 мест.

Проектом предлагается создание учреждения дополнительного образования на 25 мест, которое может размещаться в здании Дома культуры или школы.

### Здравоохранение

На 2012 год нормативная обеспеченность стационарными учреждениями здравоохранения составила, амбулаторно-клиническими – 97%. На территории пос. Шалакуша расположено 1 муниципальное учреждение здравоохранения – Шалакушская участковая больница.

Таблица 7-3 Учреждения здравоохранения пос. Шалакуша

| Наименование объекта | Место расположения | Ед.изм. | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| Шалакушская участковая больница | Ул.Комсомольская,6 | коек | 28 |
|  |  | посещений в смену | 25 |

На расчетный срок потребность в стационарных учреждениях составит 35 койко-мест. Потребность в амбулаторных учреждениях  -  55 посещений в смену. Здание больницы является аварийным и подлежит сносу с последующим строительством новой больницы на старой территории.

### Социальная защита населения

На расчетный срок потребность населения пос.Шалакуша в детских домах составит 7 мест, домах для престарелых – 62 места.  Решение о создании и размещении объектов социальной защиты проводится на уровне администрации Няндомкого муниципального района.

### Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры на территории поселка Шалакуша представлена:

- Домом культуры;

- библиотекой.

Таблица 7-4 Перечень учреждений культуры пос. Шалакуша

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Ед. измерения | Емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения клубного типа |  |  |  |
| 1.1 | МБУК «Шалакушский дом культуры» | ул.Торговая, 2 | мест | 270 |
| 2 | Библиотеки |  |  |  |
| 2.1 | Библиотека | ул.Торговая, 2 | тыс. ед. | 41,115 |

К расчетному сроку библиотечный фонд должен составить не менее18 тыс. ед., расширение библиотечного фонда не планируется. Потребность населения в клубных учреждениях на расчетный срок составит 178 мест. Здание дома культуры в настоящее время находится в ветхом состоянии. Проектом рекомендуется снос здания и строительство на его месте нового здания дома культуры на 180 мест.

### Физическая культура и спорт

В настоящее время в Шалакуше расположен школьный стадион, 2 спортивных зала и корт.

Таблица 7-5 Спортивные объекты пос.Шалакуша.

| № п/п | Тип объекта | Местоположение | Единицы измерения | Емкость, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школьный стадион | ул.Заводская, 10 | м2 площади | 4600 |
| 2 | Спортивный зал | ул.Торговая, 2 | м2 площади | 100 |
| 3 | Школьный спортзал | ул.Заводская, 10 | м2 площади | 30 |
| 4 | Спортивный корт | ул.Октябрьская | м2 площади | 660 |

Потребность населения в спортивных залах на расчетный срок составит 176 м2, плоскостных сооружениях – 4,3 тыс.м2. Дальнейшее расширение сети спортивных учреждений не планируется.

### Учреждения молодежной политики

Необходима организация учреждения молодёжной политики пос.Шалакуша. Согласно градостроительным нормативам  данное учреждение должно иметь помещение площадью 55 кв.м. Возможно размещение данного учреждения на базе существующего помещения клубного типа.

### Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения

В настоящее время на территории поселка имеется баня единовременной вместимостью 6 мест, общая площадь кладбищ составляет 6,2 га.

Таблица 7-6 Расчёт потребности пос. Шалакуша в объектах коммунально-бытового обслуживания к расчетному сроку

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Норматив по СНиПу (на 1000 чел.) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,5 |
| Бани | мест | 7 | 15 |
| Гостиница (гостевой дом) | мест | 6 | 13 |

К концу расчетного срока согласно нормативу общая вместимость бань на территории поселка должна составить 15 мест.

Площадь кладбища должна составить не менее 0,5 га. На территории имеются кладбища общей площадью 6,2 га. Дальнейшее расширение площади кладбищ не планируется.

В Шалакуше имеется ведомственная гостиница на 6 мест (ЗАО «ШВПИ»). Предлагается строительство гостевого дома на 10 мест.

В поселке имеются 50 предприятий торговли общей площадью 1497 кв.м.

Таблица 7-7 Расчёт потребности пос. Шалакуша в объектах коммунально-бытового обслуживания к расчетному сроку

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Норматив по СНиПу (на 1000 чел.) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 88 |
| Торговля продовольственными товарами | кв. м | 120 | 264 |
| Торговля непродовольственными товарами | кв. м | 270 | 594 |

К концу расчетного срока потребность в предприятиях общественного питания составит 88 мест, предприятиях торговли – 858 м2.

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства районного значения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области образования |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство школы | 400 мест |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере здравоохранения и социальной защиты населения |  |
| С | Формирование и предоставление земельного участка, строительство нового здания больницы и поликлиники | 35 койко-мест и 55 посещений в смену |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере культуры |  |
|  | Реконструкция дома культуры с кинозалом | 100 мест |

# Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленные объекты поселка Шалакуша отсутствуют.

Проектом рекомендуется проведение научных исследований, в том числе археологических, на территории поселка по выявлению объектов культурного наследия.

# Предложения по планировочной организации территории

## Системный анализ и комплексная оценка территорий

### Система планировочных ограничений

Анализ территориальных ресурсов поселка и оценка возможностей перспективного градостроительного развития на прилегающих территориях выполнены с учетом действующей системы планировочных ограничений.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории. В общем виде она состоит из:

- Анализа ограничений по природным факторам, представленным в разделе «Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы» и на чертеже «Схема комплексной оценки территории».

- Анализа основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приведённых в главе 14 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Анализа зон с особыми условиями использования территории, приведённом ниже.

##### Зоны с особыми условиями использования

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов.

- Санитарно-защитные зона от железной дороги и придорожные полосы от автомобильных дорог.

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

##### Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приняты следующие ориентировочные размеры СЗЗ промышленных объектов и производств:

- I класса опасности – 1000 м;

- II класса – 500 м;

- III класса – 300 м;

- IV класса – 100 м;

- V класса – 50 м.

В поселке Шалакуша имеются:

- 2 скотомогильника-биологические камеры (СЗЗ – 500 м);

- 2 кладбища (СЗЗ  – 50 м);

- 2 пилорамы (СЗЗ 100 м);

- хлебопекарня (СЗЗ 50 м – от источника воздействия на окружающую среду);

- электроподстанция (СЗЗ 170 м);

- «Шалакушский лесопильный завод» (СЗЗ 100 м);

- «Шалакуша ВУД Процессинг Индустри» (СЗЗ 100 м);

- лесопункт «Шалакушалес» (СЗЗ 50 м);

- баня общественная (СЗЗ 50 м – от источника воздействия на окружающую среду);

- котельная (СЗЗ 50 м – от источника воздействия на окружающую среду);

- гаражи, склады (СЗЗ 50 м);

- территория для эксплуатации дороги к крановому узлу (СЗЗ 50 м);

- территория ОАО «СПК Колхоз имени Ленина» (СЗЗ 300 м) – расположена вне территории населенного пункта, непосредственно сразу за границей;

- гаражи ОАО «СПК Колхоз имени Ленина» (СЗЗ 100 м).

Таблица 9-1 Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон, определённые в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Разрешенные виды использования (разрешенные к размещению объекты) | Запрещенные виды использования (запрещенные объекты к размещению) |
| --- | --- |
| Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Представление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методами расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

##### Охранная зона от железной дороги

Охранная зона от железнодорожных путей – 100 м.

##### Санитарно-защитная зона от скотомогильников

На территории поселка расположен скотомогильник (биологическая камера) на территории ветеринарной станции близ железной дороги. Рядом с границей поселка у электростанции расположен второй скотомогильник (биологическая камера).

В соответствии с действующим законодательством, данные объекты имеют санитарно-защитную зону 500 метров (подтверждено письмом Роспотребнадзора по Архангельской области № 7622/02-1 от 17.09.2013 г.). Согласно регламенту СЗЗ объектов такого типа, в границах СЗЗ запрещается новое строительство жилья (производится вынос существующего жилья по мере его амортизации), объектов социально-культурного и рекреационного назначения.

Тем не менее, проектом предусматривается возможность уменьшения СЗЗ от скотомогильников ввиду наличия в прецедентов (Постановление Главного санитарного врача России от 3 августа 2011 года (Д) – Об установлении размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника в районе дер. Бурцево Богородского района Нижегородской области). Таким образом, возможно уменьшение СЗЗ от данных скотомогильников и последующее внесение изменений в генеральный план.

Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Охранные зоны ЛЭП.

Статья 3 Федерального закона от 26 марта 2003 г № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» определяет объекты электросетевого хозяйства как «линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование».

Согласно Приложению к постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 9-2 Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

| № п/п | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 2 | 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 3 | 35 | 15 |
| 4 | 110 | 20 |
| 5 | 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

##### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В пределах границ поселка Шалакуша водоохранная и прибрежная защитная полосы установлены для реки Моша, длина которой составляет 131 километр, соответственно, ширина водоохраной зоны составляет 200 метров, прибрежной защитной полосы – 50 метров.

В пределах ВОЗ запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территории дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок леса главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными органами управления использованием и охраны водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация лагерей скота, кроме использования традиционных мест водопоя, устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального назначения.

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование в которой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. ПП, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

##### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения включают три пояса (в СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 31.13330.2012):

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору;

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

ЗСО водозаборов на территории поселения показаны на «Схеме зон с особыми условиями».

Границы ЗСО установлены следующие:

ЗСО I пояса:

I пояс зоны санитарной охраны поверхностных водозаборов. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02" «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», I пояс ЗСО для водотоков устанавливается в следующих границах: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м; - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.

ЗСО II пояса:

- для поверхностного водозабора в соответствии с проектами зон санитарной охраны; СанПиН 2.1.4.1110-02.

ЗСО III пояса:

- для поверхностных водозаборов в соответствии с проектами зон санитарной охраны;

В таблице ниже представлены ограничения на использование территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица 9-3 Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.027-95, СП 31.13330.2012)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

## Планировочная структура территории

### Современное использование территории

Предыдущий генплан пос. Шалакуша был разработан в 1993 году. Данный документ не был официально утвержден. По данному документу развитие селитебных территорий предусматривалось в юго-западном направлении в заречной части поселка. В течение последних 20 лет развитие поселка происходило в рамках стратегии, положенной в генплане 1993 года. Однако, полностью на расчетный срок все планировочные решения выполнены не были. В частности, в заречной части поселка селитебное развитие произведено ориентировочно лишь на 30%. Санитарно-защитная зона от скотомогильника, расположенного на территории ветеринарной лечебницы на улице Российской – в генеральном плане 1993 года не была показана на проектном чертеже, в непосредственной близости от скотомогильника запроектирована школа.

Поселок Шалакуша – поселок в Няндомском районе Архангельской области. Административный центр Шалакушского сельского поселения. Расположен в западной части Архангельской области на реке Моша, в 40 км от места слияния р.Моша и Онеги. Ближайший крупный населенный пункт – райцентр город Няндома, расположен в 70 километрах южнее по железнодорожной дороге «Москва – Ярославль - Вологда – Архангельск».

По территории поселка Шалакуша проходит железнодорожная магистраль «Москва Вологда – Архангельск». Данная магистраль имеет главнейшее значение в экономике поселка, так как функционирование производств (ввоз сырья, отправка продукции) напрямую связано с железной дорогой ввиду достаточно слабых автодорожных связей.

Тем не менее, поселок Шалакуша связан с населенными пунктами Архангельской области и соседними регионами автодорожной сетью. Поселок Шалакуша связан дорогами регионального и местного значения с федеральной трассой М-8 «Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск».

Поселок Шалакуша в границах состоит из следующих планировочных районов:

##### - центральный планировочный район (Большая сторона);

- заречная часть поселка (Малая сторона);

- Климово.

Связь между Большой и Малой сторонами поселка осуществляется посредством автомобильного и пешеходного моста. Связь между Большой стороной и Климово осуществляется посредством транспортного переезда в одном уровне через железнодорожные пути в северной части поселка.

Основными градообразующими предприятиями поселка являются: ООО «Шалакушалес», ЗАО «Шалакуша ВУД Процессинг Индустрии», хлебопекарня, структурные подразделения ОАО «РЖД», «СПК Колхоз имени Ленина», а также ОАО «Шалакушский лесопильный завод» (в данное время не работающий).

Территориальное развитие поселка ограничено практически со всех сторон. На севере к границам поселка вплотную примыкает территория Центральной усадьбы колхоза имени Ленина; также на севере расположены 2 скотомогильника типа «биологическая камера», имеющие санитарно-защитные зоны с радиусом в 500 метров. На западе и юго-западе территориальный рост поселка ограничивают болота, затопляемые территории, а также лес. Существуют лишь территориальные резервы для расширения поселка в юго-восточном направлении, используя земли сельскохозяйственного назначения.

В поселке отсутствует четкое функциональное зонирование территорий. Основная промышленная зона расположена в центральной части поселка. Крупнейшая коммунально-складская зона находится в южной части поселка (зона складирования древесины, пристань, от ОOО «Шалакушалес»).

В Климово и на Малой стороне находятся пилорамы, в центральной части поселка на берегу реки Моша расположена пекарня. В юго-восточной части поселка расположен Шалакушский лесопункт ОOО «Шалакушалес».

Зона общественной активности сосредоточена на Большой стороне поселка. Центральная улица поселка – улица Заводская. На ней находятся: администрация поселка, школа, детский сад, музыкальная школа, школа-интернат, отделение связи, библиотека, здание железнодорожного вокзала, кафе, магазины, конторы. На малой стороне отсутствуют общественные зоны, кроме гостиницы на улице П. Морозова. В Климово вдоль улицы Матросова расположены второй корпус Шалакушского детского сада, магазины, общественная баня (на ул. Водная).

Рекреационная зона в поселке представлена тремя скверами – центральным сквером, разбитым между улицами Заводская и Октябрьская, небольшим сквером напротив Дома Культуры на Октябрьской улице и сквером на Малой стороне, расположенным за полосой жилых домов по улице Строителей. Площадь всех скверов составляет порядка 2,4 га, что недостаточно для данного поселка исходя из расчетного показателя в 2.7 га. Единственная открытая спортивная площадка поселка находится за зданием бывшей школы около сквера между Октябрьской и Заводской улицами. К дворцу культуры пристроен крытый спортивный зал.

Улицы поселка не имеют озеленения, отсутствует оно и в санитарно-защитных зонах промышленных и коммунальных объектов. Основными транспортными магистралями поселка являются улицы Советская, Заводская, П. Морозова, Железнодорожная и Матросова.

Жилая застройка поселка в основном деревянная двухэтажная и усадебного типа – индивидуальные и многоквартирные одноэтажные жилые дома.

Инженерное благоустройство представлено сетями теплоснабжения, тремя котельными.

### Территориальные ресурсы

В процессе комплексного анализа территории были выявлены территориальные ресурсы поселка для дальнейшего градостроительного развития. Основные направления градостроительного развития представлены ниже.

### Основные направления градостроительного развития территории поселка

Генеральный план, в основном, сохраняет сложившуюся планировочную структуру и функциональное зонирование территорий поселка Шалакуша и предусматривает их органичное развитие на расчетный срок.

Основное планировочное развитие поселка Шалакуша предполагается вести на присоединяемых к востоку от поселка территориях. На этих территориях планируется жилищное строительство. Развитие промышленных, коммунально-складских и прочих зон, входящих в состав поселка, предлагается вести за счет существующих промышленных предприятий и коммунально-складских зон, так как данные предприятия в настоящий момент не работают на полную мощность, имея при этом необходимый потенциал для развития.

В соответствии с Генеральным планом функция и значимость центра поселка сохраняется и развивается.

### Функциональное зонирование территории

Предложения по функциональному зонированию базируются на анализе современного использования территории, природно-ресурсного потенциала и основных стратегических направлениях социально-экономического развития.

В границах рассматриваемой территории выделяются два основных направления градостроительной политики органов местного самоуправления и привлекаемого к реализации проекта бизнеса: реконструкция и новое освоение.

В Генеральном плане поселка Шалакуша установлены следующие типы зон преимущественного функционального назначения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Зона рекреационного назначения;

- Зоны инженерной инфраструктуры;

- Зоны транспортной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения;

- Производственная зона.

Жилая зона  – предназначена для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. К данной зоне относятся также территории коллективных садоводств. В таких зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловая зона - предназначена для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан: общежитий, а также подземных или многоэтажных гаражей.

Зоны объектов инженерной инфраструктуры – предназначены для размещения инженерной инфраструктуры, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры – предназначены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

Зоны рекреационного назначения – предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

Производственные зоны – предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон. На территории поселка такими объектами являются кладбища.

### Развитие планировочной структуры поселка. Функциональное зонирование

### Территориальное развитие

Стратегической целью развития поселка Шалакуша является создание благоустроенного поселка с высоким уровнем обслуживания, с благоприятными экологическими, экономическими и социальными условиями для его населения.

В связи с этим, для нормального функционирования населенного пункта генпланом предлагается:

###### Развитие жилых территорий:

увеличение площади территории поселка под жилищное строительство путем завершения освоения внутрипоселковых территориальных резервов;

формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов обслуживания, объектов отдыха, требованиям безопасности и благоустройства;

развитие инженерного обеспечения жилых территорий.

###### Развитие системы общественных центров, строительство объектов социальной инфраструктуры:

повышение роли поселкового центра, с закреплением в нем деловых, административных и культурных функций;

развитие социальной инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;

Повышение устойчивости природного комплекса достигается проведением следующих мероприятий:

создание системы зеленых насаждений для отдыха населения и улучшения условий проживания;

организация санитарно-защитных зон;

Современное использование территории

### Планировочная организация территории

Предложения Генерального плана по территориальному развитию всех функциональных зон поселка Шалакуша требуют минимальных изменений границ на Малой стороне и увеличения территории поселка в размере 10,59 га.

Проектные решения приняты с учётом природных особенностей населенного пункта, комплексного анализа территории и направлены на формирование единого градостроительного ансамбля, улучшение состояния окружающей среды и обеспечение качества и безопасности проживания населения, что в свою очередь будет способствовать благосостоянию и устойчивому развитию территории.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана поселка Шалакуша.

Основные принципы проектной организации территории следующие:

сохранение и дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры поселка;

реконструкция и благоустройство всех функциональных зон в широком смысле - жилых, общественных, промышленных и коммунальных территорий, зеленых зон поселка;

формирование центральной зоны поселка - развитие обслуживающих и деловых функций, модернизация и реконструкция отдельных районов с ликвидацией ветхого и аварийного жилья;

создание устойчивых транспортных связей и выявление направлений для дальнейшего территориального развития поселка;

строительство нового железнодорожного переезда между Климово и Большой Стороной южнее железнодорожной станции;

создание и дальнейшее развитие обслуживающих центров вдоль основных транспортных направлений;

реконструкция и ремонт улично-дорожной и инженерных сетей;

проведение комплекса мероприятий по улучшению экологического состояния окружающей среды;

проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности проживания населения.

Планировочный каркас территории - это основа общественной и производственной функциональных зон.. Он структурно формируется следующими элементами:

системой главных планировочных осей поселка. К ним относятся: основные автодороги; здесь преимущественно размещены учреждения обслуживания. Эти зоны характеризуются высокой интенсивностью использования.

основными градостроительными узлами, сформированными площадями;

Дополняют планировочный каркас поселка территории, занятые зонами жилой застройки, производственными зонами, зонами специального назначения, зонами инженерной инфраструктуры.

Таким образом, одна из основных идей генерального плана - формирование открытой планировочной структуры, создающей возможности для свободного развития различных функциональных зон населенного пункта вдоль основных транспортных коммуникаций.

Развитие планировочной структуры происходит на основе сложившейся организации территории с реализацией отводов под индивидуальную застройку с участками.

Учитывая расчлененность поселка, жилое образование проектируются максимально компактным на Малой стороне с полным набором учреждений культурно-бытового обслуживания в центральной части поселка – Большой стороне.

Для размещения нового жилищного строительства требуется значительное количество территорий. При выборе территорий для дальнейшего освоения послека рассматривается вариант его развития в единственно свободном юго-западном направлении, с освоением заболоченных территорий.

Средняя плотность населения в границах освоенных территорий в целом будет постепенно понижаться за счет освоения новых территорий, в том числе под индивидуальное малоэтажное жилье.

Низкая эффективность использования значительной части территорий поселка требуют проведения ряда мероприятий по реконструкции ранее освоенных территорий. Это относится к производственным территориям, в частности, к центральной промышленной зоне, занятой Шалакушским лесопильным заводом, а также к кварталам жилых домов 1-2 этажного фонда, расположенных в центральном районе поселка. От своевременности мероприятий по реконструкции перечисленных территорий в значительной степени зависит устойчивость развития населенного пункта.

### Функциональное зонирование

##### Жилые зоны

Был произведен анализ существующей застройки поселка в целях выявления свободных территорий в существующих планировочных районах – Большой стороне, Малой стороне и Климово.

Генеральным планом предлагается освоение Малой стороны, так как существующие территории под развитие поселка находятся именно в этом планировочном районе. Проектом предполагается создание органичной, продолжающей существующую планировочную сеть, системы улиц с выделением главной улицы поселка через новый жилой район. Главная озелененная улица поселка, ведущая в населенный пункт Кондратовская,  проходит через селитебную территорию Малой стороны с созданием на прилегающих территориях зон предприятий обслуживания, которые практически отсутствуют в этом планировочном районе в настоящее время. Существующая главная дорога на Малой стороне переводится в категорию прочих улиц ввиду ее частичного расположения в прибрежной защитной зоне реки Моша. Планировочная структура новой селитебной территории продолжает развитие основных направлений существующей ортогональной сети улиц Малой стороны с созданием плавных планировочных форм для обеспечения открытой планировочной системы и максимального учета сложившейся системы дорог местного значения муниципального образования Шалакушское.

Территория жилой застройки на расчетный срок составляет порядка 43 гектар. Проектом предполагается утверждение границы населенного пункта согласно размещению зон жилой застройки. Планировочными ограничениями для развития данной территории на перспективу (вне компетенции данного генерального плана) являются граница земель лесничества, примыкающая к проектной границе поселка на юге и линии электропередачи на юго-западе, также примыкающие к проектной границе поселка.

Согласно расположению производственных зон поселка и земель сельскохозяйственного назначения, жилищное развитие на Большой стороне и в Климово не предполагается. На жилых территориях, попадающих в санитарно-защитные зоны, генеральным планом предлагается установить зону особого строительного режима, с запрещением нового строительства жилья, школ и детских дошкольных учреждений с постепенным, по мере амортизации, выносом существующей жилой застройки. В последствии эти территории предлагается озеленить и частично застроить общественными организациями в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03.

##### Общественно-деловые и коммерческие зоны

Генеральным планом предлагается организация системы общественных центров поселка. Основная общественно-деловая зона проектируется вдоль сложившегося центра поселка – вдоль улицы Заводская от железнодорожной станции до улицы Первомайская и вдоль улицы Октябрьская. В этой зоне развивается административно-деловая, культурная, торговая функции.

Половина территории существующей школы по улице Заводская 10 расположена в санитарно-защитной зоне от скотомогильника. Разместить новую совмещенную школу-интернат предлагается в квартале, ограниченным улицами Октябрьская, Первомайская, Заводская, Транспортная на территории муниципального парка. Данная территория выбрана с учетом расчетных показателей для территории на совмещенную школу-интернат в пределах 2,5 га, а также отсутствием в центре других подходящих территорий для размещения школы ввиду обширных санитарно-защитных зон.

Остальные объекты в центральной общественной зоне сохраняются, а это: здание железнодорожной станции, здание администрации МО, магазины, музыкальная школа, детский сад, офисы, церковь, дом культуры, столовая и кафе. Предлагается к строительству в центральной общественной зоне: магазин (по адресу Первомайская, 7).

Общественный центр в Климово по улице Матросова, представленный вторым корпусом детского сада, магазинами и баней генеральным планом предлагается для первичного обслуживания жителей Климово.

На Малой стороне также формируется зона общественного центра, представленная ведомственной гостиницей по улице П. Морозова, а также проектируемой общественной зоной с предприятиями торговли, гостиницей на 10 мест и парикмахерской на новой площади.

Генеральным планом предлагается строительство нового здания Шалакушской больницы по улице Комсомольская рядом с существующим корпусом больницы на месте старого ветхого корпуса. В перспективе возможна реконструкция ныне действующего корпуса больницы с переводом больницы в новое здание.

### Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначены для создания комфортной среды проживания населения как необходимого условия устойчивого развития населенного пункта, а также для организации кратковременного отдыха населения.

Рекреационные зоны в поселке представлены тремя существующими скверами в в размере 1,73 га. Генеральным планом предлагается взамен муниципального сквера в центре разбить сквер на Малой стороне общей площадью 2,63 га. Стоит отметить, что проектные решения увеличивают проектную площадь рекреационных территорий для Шалакуши свыше нормативных 2,6 га.

### Производственные зоны

Несмотря на некоторую стагнацию части производственных мощностей поселка в данной время, дальнейшее развитие коммунально-складской и промышленной зон планируется на базе существующих промышленных и коммунально-складских территорий в центральной промышленной зоне и в промышленно-коммунальной зоне Климово ввиду хорошего оснащения данных территорий основными средствами производства.

Новая коммунальная зона для централизованного размещения пожароопасных дворовых хозяйственных построек населения предлагается на месте огородов в санитарно-защитной зоне от скотомогильника по улице Советская.

### Зоны объектов специального назначения

На территории поселка располагается 1 кладбище на Малой стороне. Существующая санитарно-защитная зона от этого кладбища составляет 50 метров, так его площадь около 1 га. Проектом предлагается расширение территории этого кладбища на запад до 2.1 га.

Проектное решение представлено на «Карте функциональных зон поселка Шалакуша» в масштабе 1: 2000.

На территории поселка расположен скотомогильник (биологическая камера) на территории ветеринарной станции близ железной дороги. Рядом с границей поселка у электростанции расположен второй скотомогильник (биологическая камера). В соответствии с действующим законодательством, данные объекты имеют санитарно-защитную зону 500 метров (подтверждено письмом Роспотребнадзора по Архангельской области № 7622/02-1 от 17.09.2013 г.). Согласно регламенту СЗЗ объектов такого типа, в границах СЗЗ запрещается новое строительство жилья (производится вынос существующего жилья по мере его амортизации), объектов социально-культурного и рекреационного назначения.

Тем не менее, проектом предусматривается возможность уменьшения СЗЗ от скотомогильников ввиду наличия в прецедентов (Постановление Главного санитарного врача России от 3 августа 2011 года (Д) – Об установлении размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника в районе дер. Бурцево Богородского района Нижегородской области). Таким образом, возможно уменьшение СЗЗ от данных скотомогильников и последующее внесение изменений в генеральный план.

### Принципиальные предложения по формированию объемно-пространственной композиции поселка

Формируется основная ось развития с севера на юг по улицам Советская-Транспортная-Заводская- П. Морозова. Объемно-пространственная структура поселка территориально развивается на Малой стороне, что создает расположение примерно двух равных частей поселка по обеим берегам реки Моша, таким образом, полностью включая реку в структуру поселковой среды. Общественно-деловой центр развивается в центральной, сложившейся части поселка на Малой стороне ввиду удобного расположения центра относительно Климово и Малой стороны. В целом, предлагаемая генеральным планом объемно-пространственная композиция продолжает развитие исторически сложившейся структуры населенного пункта с учетом экономической эффективности и экологической безопасности при выборе основных направлений селитебного развития.

# Транспортная инфраструктура

## Внешний транспорт

### Железнодорожный транспорт

Внешний транспорт представлен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Через территорию поселка проходит линия Коноша – Обозерский (участок магистральной железной дороги Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск), представляющая для него важнейшее значение. По ней производится доставка экспортных товаров народного потребления, вывоз древесины с местных лесопильных и деревообрабатывающих  предприятий, а также основная доля пригородных и междугородных пассажирских перевозок, в том числе прямая связь с районным и областным центрами.

В центральной части Шалакуши располагается одноименная грузопассажирская станция. На станции имеется зал ожидания с билетными кассами.

### Автомобильные дороги

В восточном относительно поселка направлении проходит единственная в поселении автодорога общего пользования регионального значения Шалакуша – Верала – Ступинская, связывающая с центром поселения деревни Федосеевская и Андреевская. Также эта дорога является частью автодорожного маршрута Шалакуша – Заозерный – Макаровская – Няндома.

Проходящие вдоль железнодорожной линии автодороги местного значения связывают поселок с соседними населенными пунктами: Лепша и Ивакша в северном направлении, Кондратовская, Демьяновская, Лельма – в южном.

Дороги общего пользования связывают поселок Шалакуша с соседними поселениями. Прямой автодорожной связи с районным центром Няндома не имеется.

Помимо обеспечения непосредственной связи населенных пунктов с центром поселения дороги служат для лесохозяйственных нужд.

Все подходящие к поселку автодороги имеют грунтовое покрытие. Многие участки в межсезонные периоды приходят в негодное для эксплуатации состояние.

Выводы

Автомобильные дороги, проходящие по территории поселения, имеют неудовлетворительное состояние и требуют реконструкции.

##### Проектные предложения

В соответствии с прогнозом развития пос. Шалакуша, не предполагающего увеличения численности населения и появления крупных промышленных объектов, на данной территории планируются следующие мероприятия:

- Реконструкция существующей ж/д станции с сооружением остановочной платформы;

- Реконструкция дороги регионального значения Шалакуша - Верала – Ступинская.

Согласно утвержденному проекту «Схема территориального планирования Архангельской области» к 2020 году через территорию Шалакушского поселения будет проложена основная автодорога регионального значения «Плесецк – Няндома», которая образует прямую связь Няндомского и Коношского районов с Архангельском. Траектория дороги пройдет вплотную с поселком Шалакуша вдоль восточной его границы и значительно упростит внешнее сообщение с городами области.

## Автомобильный транспорт

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

На территории Шалакуши хранение индивидуальных автомобилей производится в гаражах боксового типа, расположенных на территории жилой застройки и на придомовых участках.

Техническое обслуживание автотранспорта на территории поселка осуществляется на станциях технического обслуживания, принадлежащих частным лицам.

Единственная автозаправочная станция расположена на границе поселка в направлении северного выезда.

Выводы

Уровень обслуживания транспортных средств отвечает существующему спросу, создание дополнительных пунктов технического обслуживания не требуется.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть поселка Шалакуша имеет нерегулярную структуру. В центральной части населённого пункта преобладает крупная квартальная планировочная структура. На окраинах – не явно выраженная прямоугольная схема уличной сети.

Все улицы и проезды поселка имеют грунтовое покрытие.

Общая протяженность улично-дорожной сети поселка – 31,6 км.

Протяженность улиц главного направления – 9,7 км.

Таким образом, при общей площади поселка в установленных границах – 4,25 кв.км плотность главных улиц составляет 2,28 км/кв.км, что является приемлемым показателем в условиях малоэтажной застройки территории.

На территории имеется два искусственных сооружения через р. Моша: железнодорожный мост в южной части поселка и автомобильный – в западной.

Основные проблемы существующей улично-дорожной сети:

      - главная улица находится в неудовлетворительном состоянии; не соответствие технического состояния улиц и дорог современным требованиям;

      - плохое состояние грунтового покрытия 40% улиц и дорог в жилой застройке;

      - полное отсутствие горизонтальной и вертикальной разметки.

##### Проектные предложения

Проектом предлагается следующая классификация элементов улично-дорожной сети:

      - главные улицы поселка: ширина в красных линиях – 25 м, ширина проезжей части – 8-9 м;

      - улицы в жилой застройке: ширина в красных линиях – 15 м, ширина проезжей части – 6 м.

Проектом предлагаются следующие мероприятия для улучшения улично-дорожной сети поселка:

- Строительство продолжения УДС в западном направлении:

      - Организация продолжения главной планировочной улицы (планировочной оси) от моста в западном направлении, далее ее примыкание к южному выезду;

      - Строительство объездной дороги от железнодорожного переезда на севере поселка, параллельно железнодорожным путям, по улице Трубная до нового автомобильного моста через реку Моша рядом с существующим железнодорожным мостом;

      - Строительство жилых улиц с организацией кольцевой площади в южной части поселка для последующего размещения на ней кинотеатра, автовокзала и возможно иных объектов социального обслуживания;

      - Организация регулируемого ж/д переезда с постом и системой автоблокировки на месте существующего;

      - Строительство пешеходного моста через ж/д пути южнее станции Шалакуша.

- Реконструкция с устройством асфальтобетонного покрытия и тротуаров главных улиц:

      - ул. Морозова, на участке от южного выезда из поселка до моста через р. Мошу;

      - ул. Заводская, на участке от моста через р. Мошу до ж/д станции;

      - ул. Транспортная;

      - ул. Советская, на участке от пересечения с ул. Транспортной до ж/д переезда;

      - ул. Железнодорожная;

      - ул. Матросова, по всей протяженности.

- Строительство нового автомобильного моста через реку Моша рядом с существующим железнодорожным мостом.

- Реконструкция улиц и проездов, ведущих к объектам социального и бытового обслуживания.

Протяженность УДС к 2035 году составит 42,2 км. При этом протяженность улиц главного направления – 11,3 км. Общая протяженность улиц с усовершенствованным (асфальтобетон) покрытием составит порядка 12,5 км.

## Пассажирский транспорт

На территории поселка пассажирский транспорт отсутствует. Имеется пригородный автобус, выполняющий рейсы по маршруту Няндома – Шалакуша.

Автобусного вокзала нет. На территории поселка располагаются только автобусные остановки.

Основная проблема автобусного сообщения – низкое качество дорожного покрытия и наличие опасных участков

##### Проектные предложения

Проектом предусматриваются следующие мероприятия для улучшения обслуживания населения пассажирским автотранспортом:

- Реконструкция уличной сети с ликвидацией опасных участков на улицах с автобусными маршрутами для обеспечения безопасности движения.

- Введение в эксплуатацию новых единиц подвижного состава, отвечающих современным требованиям комфорта

# Развитие систем инженерной инфраструктуры

## Водоснабжение

### Существующее положение

В пос. Шалакуша не действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Ранее действовала система водоснабжения состоящая из следующих элементов:

- Скважины;

- Водопроводная сеть – 1200 м;

- Водоразборные колонки;

Данные элементы системы исчерпали свой ресурс и в результате скважины законсервированы, водопровод не действует.

На балансе МУП «ШЛИТ» МО «Шалакушское»  находится 15 скважин, из которых  эксплуатируются круглогодично 1 (ул. Трубная) в пос. Шалакуша. Однако в последнее время в поселке для водоснабжения используются колодцы индивидуальные и общественные. Данные о качестве воды питьевой, представлены в таблице ниже.

Таблица 11-1 Информация о качестве питьевой воды в пос. Шалакуша

| № п/п | Объект, где производились отборы проб | Соответствие / не соответствие требованиям СанПиН | Подробности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р. Моша, пос. Шалакуша | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Содержание железа более нормы |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, 4-а | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Гагарина, 12 | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Комсомольская | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Суворова, 13 | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Суворова, 8-а | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Торговая, 19 | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Советская, 5 | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Пионерская, 10 | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, пер. Торговый | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Матросова, 18-а | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Матросова, 20-а | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Космодемьянская д. 51 | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Космодемьянская д. 38 | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Дубинина д. 13 | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Дубинина д. 17 | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Железнодорожная | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) |
|  | Колодец, пос. Шалакуша, ул. Заводская д. 12 | Не соответствует | Не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воду нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) |

Отсутствуют очистные сооружений системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

##### Выводы

- Необходимо восстановление централизованной системы водоснабжения с последующей ликвидацией водоразборных колонок с заменой на вводы в дома;

- Необходимы очистные сооружения для очистки воды;

### Проектные решения

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 11-2 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы) | 60 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице ниже.

Таблица 11-3 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | количество жителей, | среднесуточный расход, | максимальный расход, |
|  |  |  | чел | м3/сут | м3/сут |
|  | пос. Шалакуша | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными | 2200 | 396 | 475,2 |

1. Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СП 31.13330.2012): расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Таблица 11-4 Расходы воды на поливку

| Населенный пункт | Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. |
| --- | --- |
| Пос. Шалакуша | 132 |

2. Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения пос. Шалакуша определены подземные воды .

Для приведения качества воды к нормативным показателям возможна установка системы очистки воды.

### Схема водоснабжения

Проектом предусматривается создание централизованной системы водоснабжения. Проектируемая схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

##### Схема водоснабжения:

Принципиальная схема водоснабжения: вода из скважин будет подаваться в водонапорные башни и из них под напором подаваться в сеть.

Проектом предусматривается строительство новых сетей водоснабжения.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются:

- Перекладка существующих сетей водопровода 1,2 км;

- Строительство водонапорных башен взамен старых 3 ед;

- Прокладка новых сетей водоснабжения 16,3 км;

## Водоотведение

### Существующее положение

На территории пос. Шалакуша отсутствует централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения.

Населением используются выгребные ямы и септики. Жидкие биологические отходы вывозятся на свалку ТБО.  Объем вывозимых жидких биологических отходов составил за 2012 год 775 м3.

Периодичность вывоза жидких отходов жилищного фонда – по мере накопления.

Периодичность вывоза жидких отходов частного сектора неблагоустроенного – по заявкам.

### Проектные решения

##### Расходы сточных вод

1. Жилая и общественная застройка

На основании СП 32.13330.2012. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 11-5 Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 60 |

Таблица 11-6 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| № | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | количество жителей, | среднесуточный расход, | максимальный расход, |
|  |  |  | чел | м3/сут | м3/сут |
|  | Пос. шалакуша | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными | 2200 | 396 | 475,2 |

Для очистки сточных вод от жилищ необходимо строительство очистных сооружений с сливной станцией. Предполагаемая мощность очистных сооружений канализации может составить до 400 м3/сут., однако при использовании системы септиков возможны утечки и объем вывозимых жидких отходов составит меньше.

### Схема водоотведения

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения:

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки будет осуществляться в септики и далее вывозиться на стационарные очистные сооружения с сливной станцией, с возможным размещением при полигоне ТБО.

##### Мероприятия:

- Строительство канализационных очистных сооружений с сливной станцией в северной части поселка – 400 м3/сут;

- Строительство системы водоотведения

  - Прокладка безнапорных сетей 17,8 км;

  - Прокладка напорного коллектора – 3,4 км;

- Строительство канализационных насосных станций – 5 ед.;

- Строительство камер гашения напора – 3 ед.;

## Энергоснабжение

### Электроснабжение

##### Существующее положение

Электроснабжение поселка Шалакуша осуществляется от электроподстанций Архангельской энергосистемы.

На территории поселка, в северо-западной части, находится ПС 110/35/10 кВ № 134 «Шалакуша». На ПС «Шалакуша» установлены 2 трансформатора по 6,3 МВА.

Северо-восточнее поселка расположена тяговая ПС 110/27,5/10 кВ «Шалакуша (т)». На ПС «Шалакуша (т)» установлены 2 трансформатора по 25 МВА.

По территории поселка проходят следующие линии электропередач:

- ВЛ 110 кВ «ПС № 150 Няндома – ПС № 134 Шалакуша – ПС Шалакуша (т) – ПС №151 Плесецк (Плесецкий район)»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 134 Шалакуша – ПС Ступино».

Потребители поселка получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ.

Одной из основных проблем является износ электросетей, который уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций и трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка в целом по поселку составляет около 1,5 МВт.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселку 1000 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселку – 0,30 кВт/чел.

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 35, 110 и 10(6) кВ вносят планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке:

- для ВЛ 110 кВ по 20 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 35 кВ по 15 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 10(6) кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

##### Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел.

Таблица 11-7 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по Поселку Шалакуша в целом и по населенным пунктам отдельно

| Наименование поселка, населенного пункта | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | численность населения, тыс. чел. | электропотребление, млн. кВтч/год | максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| Поселок Шалакуша | 2,2 | 4,8 | 0,9 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора поселка Шалакуша на расчетный срок составит 0,9 МВт. Годовое электропотребление ЖКС по поселку составит 4,8 млн. кВтч.

Таблица 11-8 Максимальная электрическая нагрузка Поселка Шалакуша в целом.

| Сектор | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,9 |
| Промышленность* | 1,3 |
| Прочие потребители | 0,3 |
| Итого по Поселку Шалакуша | 2,5 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 2,1 |

* - Нагрузки промышленного сектора могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития

Максимальная электрическая нагрузка Поселка Шалакуша в целом составит на расчетный срок 1,3 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2035 г. около 11,1 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развития сельского хозяйства и промышленности.

Покрытие электрических нагрузок поселка планируется от существующей ПС 110/35/10 кВ № 134 «Шалакуша».

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в поселке необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новой квартальной трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ в юго-западной части поселка.

От ПС 110/35/10 кВ № 134 «Шалакуша» отходит резервный фидер 10 кВ, который можно использовать для электроснабжения проектируемого завода по производству гипсокартонных плит.

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

В поселке необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; во всем муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Проектом предлагается демонтаж ВЛ 10 кВ и кабельное проложение этих линий.

Местоположение электроподстанции 35 кВ, трасса ВЛ 35 кВ показаны на схеме «Карта планировочной организации территории. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения» в масштабе 1:50 000.

### Теплоснабжение

##### Существующее положение

Источниками теплоснабжения на территории поселка Шалакуша являются отопительные котельные.

В поселке расположены 2 котельные малой (до 3 Гкал/час) и 1 котельная средней (от 3 до 20 Гкал/час) установленной тепловой мощности.

Таблица 11-9 Основные характеристики отопительных котельных поселка Шалакуша.

| № п/п | Котельная | Котлы | Установленная мощность/ годовая выработка теплоэнергии, Гкал/час | Топливо | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Блочно-модульная котельная», ул. Комсомольская, 6а | КСВа-1,25 – 2 шт. КСВа-2,5 – 1 шт. | 5 | Дизельное, печное топливо | 4,61 |
|  | «Д/сад», ул. Матросова, 10б (МУП «ШЛИТ») | собственного изготовления – 2 шт. | 0,22 | дрова | 0,55 |
|  | «Баня», ул. Водная, 32а (МУП «ШЛИТ») | собственного изготовления – 3 шт. | 0,4 | дрова | 0,8 |
|  | Итого по поселку Шалакуша | - | 5,62 | - | 5,96 |

Суммарная установленная мощность отопительных котельных по поселку составляет 5,62 Гкал/час. Котельные работают на дизельном топливе и дровах.

От котельных теплоснабжается капитальная жилая застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.).

Протяженность тепловых сетей по поселку составляет около 6 км.

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах и, частично, воздушная на низких опорах. Износ теплосетей достигает 60-80 %.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в поселке Шалакуша находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества;

- высокая стоимость дизельного топлива.

##### Проектные предложения

Северное расположение поселка Шалакуша, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую многоквартирную жилищную и общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Горячее водоснабжение многоквартирной застройки предусматривается централизованным или от индивидуальных поквартирных газовых водонагревателей.

Горячее водоснабжение ИЖС предусматривается от индивидуальных газовых водонагревателей.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора поселка Шалакуша определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -33 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят в соответствии с таблицей ниже:

Таблица 11-10 Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади).

| Застройка | ИЖС, 1-2 этажа |
| --- | --- |
| Существующая | 232,4 |
| Новая | 178,8 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Таблица 11-11 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и жилищно-коммунальной застройки поселка Шалакуша на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2200 |
| в т.ч. в ИЖС, 1-2 этажа | чел. | 2200 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 66000 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 21100 |
| ИЖС, 1-2 этажа | м2 | 21100 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 0 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| новых | м2 | 44900 |
| ИЖС, 1-2 этажа | м2 | 44900 |
| 3 – 4 этажных | м2 | 0 |
| 5 и более этажных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 20,01 |
|  | Гкал/час | 17,21 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 4,93 |
|  | Гкал/час | 4,24 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 12,93 |
| в т.ч. существующих | МВт | 4,90 |
| ИЖС, 1-2 этажа | МВт | 4,90 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 0,00 |
| 5 и более этажных | МВт | 0,00 |
| новых | МВт | 8,03 |
| ИЖС, 1-2 этажа | МВт | 8,03 |
| 3 – 4 этажных | МВт | 0,00 |
| 5 и более этажных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 3,23 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 1,69 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 2,15 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 2,15 |

Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора поселка Шалакуша составит на расчетный срок 17,2 Гкал/час, в том числе: общественно-деловой застройки – 4,2 Гкал/час, ИЖС и 1-2 этажной застройки – 13,0 Гкал/час.

Намечено строительство отопительной котельной в районе пересечения ул. Заводская и ул.  Транспортная, с подключением к существующей тепловой сети по ул. Заводская и переключением на новую котельную тепловых нагрузок от котельной Шалакушского лесозавода. Топливом для новой котельной предусматривается природный газ.

Намечена реконструкция и перевод блочно-модульной котельной (ул. Комсомольская, 6а) на природный газ.

Необходима замена изношенных теплосетей на трубопроводы «Изопрофлекс».

Планируется строительство теплосетей к новой многоквартирной жилищной и общественно-деловой застройке.

В регионе действует ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы», направленная на постепенное замещение привозного топлива на виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области.

В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы Няндомского района, в качестве которых выступают древесные отходы лесозаготовок и лесопиления, а также низкосортная нереализуемая древесина.

Не смотря на газификацию поселка, возможно оставить использование биотоплива для котельной д/сада и котельной бани, учитывая нахождение на его территории Шалакушского лесозавода.

На индивидуальную жилищную и многоквартирную 1-2 этажную застройку будут приходиться около 75 % всей тепловой нагрузки поселка. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ и древесное топливо.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий будет осуществляться от собственных котельных.

Необходимо внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства поселка Шалакуша:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных;

- перевод котельных на природный газ и использование на котельных древесного биотоплива;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- развитие централизованного и локального горячего водоснабжения;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

### Газоснабжение

##### Существующее положение

Газоснабжение поселка Шалакуша осуществляется сжиженным углеводородным газом (СУГ). Населения снабжается СУГ, доставляемым с ГНС г. Няндома (Няндомский РПНБ, ул. П. Морозова, 13).

Восточнее поселка Шалакуша проходит магистральный газопровод-отвод на г. Архангельск и г. Северодвинск Ø 1020 мм (рабочее давление 7,4 МПА).

Газораспределительных станций (ГРС) на территории поселка не расположено.

ООО «Промгаз» приступил к корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Архангельской области, разработанной в 2006 г.

##### Проектные предложения

Источником газоснабжения поселка Шалакуша предусматривается природный и сжиженный газ.

Использование природного газа во всех отраслях хозяйства улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепловыработку.

Для газификации поселка Шалакуша необходимо провести мероприятия по переводу котельных, промышленных объектов и жилого фонда на природный газ. Для этого необходимо строительство газораспределительной станции (ГРС), сети газопроводов высокого (среднего) и низкого давлений, газораспределительных пунктов (ГРП).

Согласно Генеральной схеме газификации и газоснабжения Архангельской области, восточнее поселка Шалакуша планируется строительство ГРС «Шалакуша».

Природный газ будет поступать на ГРС «Шалакуша» от магистрального газопровода-отвода на г. Архангельск и г. Северодвинск Ø 1020 мм.

От ГРС «Шалакуша» природный газ будет поступать на ГРП и котельные поселка. В период 2013-2025 г.г. предлагается строительство в поселке 4 ГРП, подвод природного газа к новой отопительной котельной, перевод блочно-модульной котельной, на природный газ, газификация жилого фонда. Возможен перевод котельной детсада и котельной бани на природный газ.

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселку на перспективу составит 300 куб. м/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 куб. м/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Расход природного газа по поселку Шалакуша на расчетный срок составит 7,0 млн. куб. м/год, в том числе:

- на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 0,7 млн. куб. м/год;

- на выработку теплоэнергии на отопление жилищно-коммунального сектора – 5,8 млн. куб. м/год;

- промышленными предприятиями и прочими потребителями – 0,5 млн. куб. м/год.

СУГ предлагается использовать для заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Местоположение ГРС и ГРП, трассы существующих и проектируемых газопроводов показаны на схеме «Карта планировочной организации территории. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения» в масштабе 1:50 000.

### Связь

##### Телефонизация

##### Существующее положение

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи на территории поселка Шалакуша является Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком», имеющий на своем балансе сельские АТС.

Телефонная сеть построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи.

В поселке широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.

Все абоненты поселка имеют выход на междугородную и международную сеть.

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

На территории поселка не предоставляются услуги пейджинговой, подвижной и стационарной радиотелефонной связи, их развитие не планируется.

В настоящее время в поселке работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM» (ОАО «ВымпелКом»), «МТС GSM» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), «Теле-2 GSM» (ЗАО «Теле-2 – Архангельск»). Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). Сеть сотовой связи поселка активно развивается.

Услуги сети Internet предоставляются абонентам Архангельского филиала ОАО «СЗТ» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL.

Все общеобразовательные учреждения поселка подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Основными проблемами телефонизации поселка Шалакуша являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения всех заявок на установку телефона.

##### Проектные предложения

Для обеспечения потребителей поселка средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Общая норма телефонной плотности на 1000 жителей с учетом народнохозяйственного сектора для сельского населения на расчетный срок составит 330 телефонов.

Потребность в телефонах по поселку Шалакуша при 100 % телефонизации населения составит на расчетный срок 730 номеров, а с учетом народнохозяйственного сектора и эксплуатационного запаса – 1020 номеров.

В первую очередь необходимо:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- увеличение номерной емкости на АТС для обеспечения телефонной связью новых абонентов;

- развитие сотовой связи;

- развитие сети Internet.

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается развитие в поселке оптико-волоконной сети связи.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

Основными направлениями развития телефонной связи поселка Шалакуша являются:

- наращивание номерной емкости сельских АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

##### Радиофикация и телевидение

##### Существующее положение

Радиовещание в поселке Шалакуша эфирное, идет трансляция восьми радиоканалов: «Маяк», «Радио России», «Юность», «Радио Европа», «Авторадио», «Мелодия», «Русское Радио», «Наше Радио».

Эфирными радиовещанием и телевидением на территории поселка занимается филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»).

В Поселке Шалакуша идет вещание не менее 5 программ телевидения (ТК «Россия» + ТРК «Поморье»; ТК «Первый канал»; «НТВ»; ТК «Культура»; ТК «СПОРТ») и не менее 3 программ радиовещания («Радио России» + «Поморье»; «МАЯК»; «Радио Юность»).

Система телевизионного вещания в поселке Шалакуша – SEKAM.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц.

##### Проектные предложения

Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому в поселке необходимо переводить радиоточки проводного вещания, где это целесообразно, на эфирное вещание.

Для обеспечения возможности приема на большей части поселка федеральных, региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передающие станции УКВ и FM диапазона и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет осуществляться по телефонным каналам междугородной связи и из эфира.

В поселке необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

Намечено сооружение в юго-восточной части поселка Шалакуша телевизионного ретранслятора мощностью 250 Вт.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата большей части поселка цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

# Инженерная подготовка территории

Цель раздела – на основании комплексного изучения и анализа природных условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на городскую среду, а также имеющихся инженерно-технических защитных и иных сооружений, предложить комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории. Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать улучшению физических характеристик территории, защите их от воздействий неблагоприятных физико-геологических процессов, дальнейшей оптимизации экологической ситуации в городе, повышению уровня их благоустройства.

Существующее положение

Поверхностный сток с территории пос. Шалакуша осуществляется по рельефу местности и кюветам вдоль дорог и поступает водотоки без очистки. Отсутствие очистных сооружений поверхностного стока ведет к загрязнению водных объектов и тем самым ограничивает их использование.

Проектные предложения

В соответствии с природными условиями и архитектурно-планировочными решениями, в целях обеспечения устойчивого развития территории, гарантированной защиты населенных пунктов от воздействия неблагоприятных природных и природно-техногенных процессов и явлений, создания необходимых санитарно-гигиенических условий размещения учреждений, зон отдыха, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод;

- благоустройство водотоков;

- защита территории от затопления и подтопления;

- благоустройство оврагов и крутых склонов.

## Организация и очистка поверхностного стока

Для предотвращения заболачивания территории, понижения уровня грунтовых вод и оптимизации экологического состояния среды пос. Шалакуша большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.

Своевременное организованное отведение дождевых и талых вод с территории застройки способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Проектом предлагается на территории пос. Шалакуша проведение мероприятий по организации и очистке поверхностных вод и строительство очистных сооружений.

В зависимости от функционального использования территории организация поверхностного стока решается с помощью закрытой или открытой ливневой сети. Закрытая сеть предусматривается на площадках длительного отдыха, спортивных и лечебных учреждений. Открытая дренажно-ливневая сеть (кюветы, канавы, бетонные лотки) намечается на площадках кратковременного отдыха. Проектом предусматривается строительство смешанной ливневой канализацией, с устройством закрытых водостоков в районах многоэтажной капитальной жилой и промышленной застройки, открытых – в районах индивидуальной застройки, а также на территориях зеленых зон.

Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,8-1,2 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.

В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

При проектировании системы канализации стоки хозяйственно-бытовой канализации и поверхностные воды необходимо отводить по отдельным независимым коллекторам к собственным очистным сооружениям.

Производственные стоки принимаются в общую систему хозяйственно-бытовой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в систему канализации населенного пункта.

Многие промышленные и животноводческие сточные воды, воды отдельно стоящих зон отдыха экономически более целесообразно направлять не на централизованные очистные сооружения, а очищать на собственных сооружениях, с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

Для очистки поверхностного стока на устьевых участках водостоков перед выпуском в водоем предусматриваются очистные сооружения ливневой канализации.

В качестве закрытых сооружений очистки ливневых стоков проектом предусмотрено устройство очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85, зона санитарного разрыва от застройки для закрытых очистных сооружений дождевой канализации составляет не менее 100 м.

Водоприемником водосточной сети на территории пос. Шалакуша является р. Моша и ручей.

## Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

-устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

-сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

-тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек;

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 11,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,82,0 м.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

## Благоустройство водотоков

Внутренние водотоки играют большую роль в регулировании водного режима территории. В целях благоустройства и улучшения санитарного состояния водных объектов  проектом предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния р. Моша:

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- очистка русла и поймы водотока от мусора;

- смягчение продольных уклонов;

- регулирование русла (расчистка, дноуглубление и профилирование).

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к р. Моша территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью, благоустройство дорожно-тропиночной сети.

## Защита территории от затопления и подтопления

Для защиты от затопления высокими паводочными водами предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства. В качестве мероприятий по защите от подтопления предусматривается организация отвода поверхностного стока и дренаж подтопляемой территории. К затопляемым и потопляемым территориям относится пос. Шалакуша во время паводка на р. Моша, уровень воды повышается на 4,0-4,5 м, максимальная отметка повышения уровня воды зафиксирована в 1991 г. и составила 74,62 мБС.

Способы защиты затапливаемых и подтапливаемых территорий зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий и природных особенностей территории.

Проектом  в качестве мероприятий по защите от затопления предлагается следующее:

- расчистка русла и прибрежной полосы;

- строительство новых дамб обвалования;

- подсыпка территории до незатопляемых отметок. Крепление откосов дамб предусматривается одерновкой, мощением камнем, облицовкой бетонными плитами и др.

В качестве мероприятий по защите от подтопления предлагается следующее:

– организация и очистка поверхностного стока;

– организация дренажной системы;

– проведение работ по подсыпке территорий нового строительства и локальной     подсыпке территорий существующей застройки.

Перед выпуском в водные объекты сточных дренажных вод предусматривается устройство очистных сооружений.

## Благоустройство оврагов и крутых склонов

В целях сохранения береговой полосы, объектов, сооружений, зданий проектом предусматривается берегоукрепление р. Моша.

В качестве мероприятий по стабилизации оврагов проектом предлагается следующее:

– перехват поверхностного стока у бровки склонов, что позволяет предотвратить образование промоин;

– засыпка отвершков и промоин;

– уполаживание и одерновка склонов, при необходимости укрепление их габионами или железобетонными ячеистыми плитами;

– ликвидация свалок.

При проектировании в населенных пунктах, территория которых подвергается развитию оврагов, могут рассматриваться несколько вариантов:

- сохранение оврагов в естественном состоянии и исключение этой территории из общей площади населённого пункта;

- проведение инженерных мероприятий по стабилизации оврагов и исключение этой территории из площади посёлка;

- использование заовраженных территорий после проведения специальных инженерных мероприятий;

- использование территорий оврагов после проведения обычных мер по благоустройству.

Для решения данной проблемы необходима реализация комплекса мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод: строительство защитных сооружений от затопления паводковыми водами, берегоукрепительных сооружений и проведение работ по расчистке и углублению русел рек  и пр. Овраги могут быть использованы для строительства жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д. в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» В каждом конкретном случае необходима разработка соответствующего обоснования использования оврагов в градостроительстве.

# Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия

## Воздушный бассейн

### Охрана воздушного бассейна

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- разработка проектов ПДВ на всех предприятиях поселка;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

Реализация проектных решений настоящего Генерального плана позволит улучшить состояние воздушного бассейна.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

## Водные ресурсы

### Охрана водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом (установка очистных сооружений канализации) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50-ти метров;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 метров;

- от 50 км и более – в размере 200 метров.

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- Использование сточных вод для удобрений почв.

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

- Распашка земель.

- Размещение отвалов размываемых грунтов.

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Установка очистных сооружений с сливной станцией, для приёма ЖБО;

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- Благоустройство и расчистка русла реки;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

## Отходы от производства и потребления

### Существующее состояние системы санитарной очистки

На территории муниципального образовании «Шалакушское» имеется свалка для ТБО, КГО и ЖБО, расположенная в 2 км. от пос. Шалакуша в западном направлении, информация о свалке представлена в таблице ниже.

Таблица 13-1 Информация о свалке ТБО

| Эксплуатирующая Организация | Отходы | Лицензия | Площадь га | Вместимость т | Мощность тонн в год | Накоплено тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ШЛИТ» | ТБО ЖБО | Нет | 2,50 | 150000,0 | 29000,0 | 60000,0 |

По данным МУП «ШЛИТ» за 2012 год вывезено 630 м3 ТБО и 775 м3 ЖБО.

Используется способ обезвреживания ТБО и КГО путем захоронения на свалке, по мере накопления отходов производится их разравнивание бульдозером и пересыпание слоев ТБО и КГО грунтом.

Система сбора и вывоза ТБО   от населения проживающего в жилищном неблагоустроенном фонде бесконтейнерная. Периодичность вывоза – в летний период ежедневно, в зимний-1 раз в три дня.

Сбор отходов 100% осуществляется в выгребных ямах и деревянных контейнерах. Отходы вывозятся спецавтотранспортом, применяемым для вывоза отходов в этой системе.

##### Сбор и вывоз  крупногабаритных твердых бытовых отходов населения.

КГО накапливается на территории жителя проживающего в частном секторе. Погрузка КГО осуществляется погрузчиком на прицеп специализированной техники.

Часть населения заключают договоры с МУП «ШЛИТ» на вывоз КГО. Периодичность вывоза – по заявке.

Контейнеров для сбора негабаритных отходов в поселке нет.

Оставшаяся часть населения решает эту проблему самостоятельно.

Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

##### Сбор и вывоз  жидких биологических отходов населения

Сбор и вывоз жидких отходов жилищного фонда и частного сектора осуществляет МУП «ШЛИТ».

Периодичность вывоза жидких отходов жилищного фонда – по мере накопления.

Периодичность вывоза жидких отходов частного сектора неблагоустроенного – по заявкам.

Жидкие отходы вывозятся на свалку ТБО.

Годовой объем образования жидких бытовых отходов – 0,775  тыс. м³

##### Проектные предложения

Основные задачи, на решение которых должны быть направлены мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами:

- улучшение системы сбора, вывоза, размещения и утилизации бытовых и промышленных отходов;

- увеличение доли вторичного использования отходов;

- привлечение населения к решению проблем по санитарной очистке и благоустройству территорий, пропаганда экологической культуры.

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния являются:

- выявление и рекультивация всех несанкционированных свалок;

- Реконструкция и благоустройство существующей свалки ТБО;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО;

- приведение в соответствие с предъявляемыми требованиями мест временного хранения отходов;

С учетом прогнозируемого развития в соответствии с предложениями Генерального плана ожидается повышение к расчетному сроку– 2, 2 тыс. человек.

Исходя из данных таблицы приложения М, СП 42.13330.2011 и существующих показателей образования ТБО, для расчета объема отходов образующихся в поселении с учетом организаций принимаем норму  накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека 1,1м3/год, 210кг/год. Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Таблица 13-2 Ориентировочные расчёты образования твердых бытовых отходов

| Население | Расчётный срок |
| --- | --- |
|  | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов кг/м3 на 1чел. в год | Проектн. кол-во отходов тонн/м3 |
| Население | 2,2 | 210/ 1,1 | 462/ 2420 |
| Прочие отходы 5% |  |  | 23,1/ 121 |
| Общее количество по поселку с учетом общественных зданий |  |  | 485,1/ 2541 |

## Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

В связи с размещением новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих объектов капитального строительства, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектом предлагаются санитарно-защитные зоны:

- размещение объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства на территории 1 га (IV класс, СЗЗ – 100 м);

Для следующих объектов предлагается сокращение СЗЗ, с проведением экореконструкции и разработкой проектов сокращения и обоснования СЗЗ:

- Шалакушский лесопильный завод – 50 м от границы территории;

- СПК «Колхоз им. Ленина» - 50 м от границы территории;

- «Шалакуша ВУД Процессинг Индустри» 50 м от границы территории.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Источником природных ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

При оценке территории по развитию тех или иных опасных природных процессов использовались следующие исходные материалы:

Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации.

##### Источники природных чрезвычайных ситуаций

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций» поражающие факторы делятся на следующие группы:

- опасные геологические (физико-геологические) процессы;

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления и процессы.

Климат на территории района способствует  развитию чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с ледоходом и паводком, снежными заносами, сильными ветрами, продолжительными низкими отрицательными температурами в зимние месяцы. Это обычно  приводит к авариям на электросетях и системах связи и оповещения.

Рельеф и гидрография затрудняют передвижение сил и средств Плесецкого муниципального районного звена Архангельской  территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подробно все возможные на территории поселка чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного характера»

##### Источники техногенных чрезвычайных ситуаций

- транспортные аварии (катастрофы);

- аварии на электрических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Потенциально опасные объекты на территории поселка отсутствуют.

Подробно все возможные на территории поселка чрезвычайные ситуации техногенного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»

## Чрезвычайные ситуации природного характера

### Опасные метеорологические процессы и явления

Опасными метеорологическими явлениями, характерными для Архангельской области в целом, являются:

Таблица 14-1 Характеристика опасных природных явлений

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | ежегодно |
| 7 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет |
| 8 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -40 0С и ниже | 1 раз в 2-3 года |
| 10 | Высокие уровни воды |  |  |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно |
| 12 | Природный пожары | Площадью более 20 га | 1 раз в 9-10 лет |
|  |  | Площадью менее 20 га | Ежегодно |

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов, являются дожди, снегопады и морозы. Вследствие сильных продолжительных морозов (около -40°С и ниже) наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке может достигать 168 см.

Сильные морозы могут привести к температурным деформациям конструкций, замораживанию и разрыву коммуникаций. В пос. Шалакуша наблюдаются все виды гололедно-изморозевых образований. Средняя продолжительность устойчивой морозной погоды 140-150 суток.

Устойчивый снеговой покров в среднем устанавливается в декабре, сход снега в среднем в апреле. Средняя продолжительность периода со снеговым покровом - 172 Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- заблаговременное создание системы оповещения и предупреждения населения и объектов экономики о распространении неблагоприятных природных явлений;

- создание аварийного запаса противогололедных средств;

- подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии.

Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС:

1. Организовать метелезащиту и ветрозащиту селитебных территорий и путей сообщения.

2. Вести подсыпку песка и дорожного гравия на проезжие части посёлка для предотвращения дорожно-транспортных происшествий вследствие гололёда.

3. Осуществлять планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения.

4. Подготовить возможность заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

5. Развитие закольцовки теплосетей.

По источникам возникновения возможных метеорологических ЧС предлагаются следующие мероприятия.

##### Заморозки и сильные похолодания.

Настоящим проектом рекомендуется проведение ряда мероприятий, реализация которых позволит минимизировать ЧС, вызванные заморозками и сильными похолоданиями. К основным мероприятиям по предупреждению данных ЧС относятся организационно-информационные мероприятия. Они включают развитие системы оповещения, основными задачами которой являются:

- доведение оперативного предупреждения и прогноза до жителей и организаций посёлка;

- обеспечение готовности дежурных, дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий от неблагоприятных метеорологических явлений;

- оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных метеоусловий.

##### Сильные ветры.

К основным мероприятия по предупреждению ЧС, причиной которых являются сильные ветры, относятся:

- осуществление планово-предупредительных ремонтных работ инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения, кроме этого мониторинг и предупреждение повреждения особо уязвимых к сильным ветрам объектов (рекламные щиты, старые деревья и т.п.);

- подготовка и развитие системы заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

##### Грозы и градобития

К основным мероприятиям по предупреждению ЧС, связанных с грозами и градобитиями, относятся:

- обеспечение молниезащиты зданий и сооружений в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- обеспечение и повышение эффективности метеорологической защиты населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, производственных и непроизводственных объектов от градобитий методами активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы.

##### Паводки

Моша – река бассейна Белого моря, правый приток реки Онега. Река Моша берет начало из озера Мошозеро (озеро Мощинское) на юге Архангельской области. Во время паводка уровень воды повышается на 4,0-4,5 м.

При этом возможны последствия:

- необходимость эвакуации населения;

- затопление и ухудшение деятельности объектов экономики,

- проведение работ по охране материальных ценностей, вывозу кормов для животных из затопляемой территории;

- смыв и унос паводковыми водами незакреплённых материальных ценностей;

- размыв полотна железнодорожных и автомобильных дорог;

- затопление и выход из строя систем жизнеобеспечения населённых пунктов и объектов экономики;

- затопление убежищ, ПРУ, подвалов, зданий и сооружений;

- смыв и попадание в воду экологически опасных веществ и продуктов.

- ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки

В качестве мероприятий по защите от затопления предлагается следующее:

- организация и очистка поверхностного стока;

- организация дренажной системы;

- проведение работ по подсыпке территорий нового строительства и локальной подсыпке территорий существующей застройки;

- проведение взрывных работ на льдах в период прохождения весеннего паводка.

### Прочие опасные процессы и явления (лесные пожары, инфекционные заболевания людей, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных и птиц)

##### Инфекционные заболевания

Клещевой энцефалит

Заболевание клещевым энцефалитом в весенне-летний период является серьезной проблемой для населения района. В лесах Архангельской области энцефалит распространен повсеместно, при этом по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) она находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей).

Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение посещения лесов в период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.

Мероприятия по предупреждению природно-очаговых инфекций:

В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно). Не рекомендуется использовать в пищу некипячёное молоко.

Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до сезона активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины вводят по 1 мл под кожу трёхкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей ежегодной ревакцинацией по 1 мл вакцины.

## Чрезвычайные ситуаций техногенного характера

### Источники и зоны воздействия техногенных ЧС

По ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация определяется как состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие. Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высокой концентрации энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

- снижение требований и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

- утраченная надёжность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устаревание технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;

- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

К основным источникам и зонам возможных техногенных чрезвычайных ситуаций относятся следующие опасные и технически сложные производственные объекты:

- объекты транспортной инфраструктуры, являющиеся возможными источниками чрезвычайных ситуаций. Потенциальную опасность для населения представляют аварии на железнодорожном, автомобильном транспорте и внутриобластном водном транспорте в незначительных объёмах.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Ими являются наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Большинство всех происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

При столкновение автотранспортного средства с железнодорожным подвижным составом на ж/д переезде может привести к сходу с колесных пар и опрокидыванию цистерн с разливом нефтепродуктов, а также к последующему возгоранию  Остановке железнодорожного подвижного состава, перевозке грузов и пассажиров.

Особую опасность представляют дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Опасных участков дороги с наиболее вероятным риском возникновения ДТП не установлено.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Взрывопожароопасные зоны

Проектом генерального плана установлены две взрывопожароопасные зоны (радиус возможных разрушений при взрывах и пожарах) в поселке Шалакуша:

-взрывопожароопасная зона от автозаправочной станции (100 м. по расчету);

-взрывопожароопасная зона от склада газовых баллонов (50 м. до жилых домов согласно СНиП 2.04.08.-87 «Газоснабжение»).

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость

### Риски на железнодорожном транспорте

По территории поселка проходит железнодорожная магистраль. Аварийно-опасные участки отсутствуют. За последние 10 лет аварии на железнодорожном транспорте не зафиксированы.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 14-2 Токсичные вещества при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м | Площадь зон поражения, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона фактического заражения | зона возможного заражения | зона фактического заражения | зона возможного заражения |
| Хлор | 48000 | 802 | 5000 | 2,02 | 78,4 |

Примечание: зоны поражения вычислялись по РД 52.04.253-90. Расчетная масса вещества принимается для 60т железнодорожной цистерны с учетом нормативного заполнения.

Таблица 14-3 Взрыв ТВС при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 48000 (4800) | 63,3 | 77,9 | 111,2 | 216,6 | 42,7 | 108,7 | 175,6 | 261,5 |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последсвий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетная масса вещества принимается для 60т железнодорожной цистерны с учетом нормативного заполнения и коэффициентом участия вещества в образовании облака ТВС, который для ЛВЖ составляет 0,1.

Таблица 14-4 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке железнодорожным транспортом

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 48000 | 19,8 | 1241 | 39 | 28800 | 76,5 | 400 |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последсвий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетная масса вещества принимается для 60т железнодорожной цистерны с учетом нормативного заполнения.

Возможное количество пострадавших может составить до 200 человек.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте

- оборудование железнодорожных станций системой оповещения.

- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Аварии на системах жизнеобеспечения:

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

а) на линиях электропередач:

- трансформаторные  подстанции;

- обрыв воздушных линий электропередач

б) на системах водоснабжение и водоотведения:

- водозаборные узлы;

- трубопроводы.

в) на системе теплоснабжения

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, деятельности учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

## Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным ЧС

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»

Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений

Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

Пожары на территории поселка могут произойти:

- в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

- на транспорте;

- в зданиях и сооружениях жилого, социально  бытового и культурного назначения;

- при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств;

- при возгорании лесных массивов и возникновении неконтролируемых палов.

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других элементов сооружений. Кирпичные стены и столбы, особенно  внутренние, также деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500 – 600 С произойдет растрескивание кирпича и разрушение кирпичного материала. Внутренние слои кладки, прилегающие к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры выше 4000 С, потеряют до 30 - 50 % прочности.

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо горения внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, потолочных плит, выполненных из горючих древесных материалов как правило будет выделяться ядовитый дым.

Несанкционированные деревянные постройки в границах жилой зоны (сараи, гаражи и пр.) представляют повышенную пожарную опасность. Проектом предлагается данные объекты размещать компактно с обеспечением доступа пожарного транспорта в случае необходимости с соблюдением требуемых пожарных разрывов.

Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

- возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети;

- снос ветхих и аварийных зданий;

- реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

- перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

- разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

- взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

- применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

- обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

- применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с системами жизнеобеспечения посёлка

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения относятся:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения.

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На потенциально опасном объекте разрабатывается план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и документация, регламентирующая деятельность объекта, которая включает:

- порядок учета отклонений технологических параметров до опасных значений;

- систему анализа причин отклонений от требований безопасности и учета всех неполадок, временных остановок технологического процесса, оборудования с разработкой мер по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.

Управление мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасном объекте осуществляется под руководством лица, возглавляющего эксплуатирующую организацию. В составе органов управления организацией формируются: координирующий орган в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям), постоянно действующий орган управления (отдел, сектор), специально уполномоченный на решение задач в указанной области (орган по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям), и орган повседневного управления мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (дежурно-диспетчерская служба организации).

Мероприятия для объектов транспортной инфраструктуры, являющихся возможными источниками чрезвычайных ситуаций:

- регламентирование и спецсодержание при перевозке опасных грузов по железной дороге;

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети;

- деконцентрация населения на территориях, смежных с железнодорожными линиями. Генеральными планами должны быть установлены ограничения застройки;

- строительство новых магистральных трубопроводов по обходу пос. Шалакуша;

- строительство объектов по обработке грузов смешанных сообщений вне селитебных зон населенных пунктов.

Территориальная организация противопожарной деятельности.

В настоящее время в поселке Шалакуша имеется ГТЧ-52 (ОГПС-12) на 2 пож. Машины.

Для организации системы оповещения планируется установить электрическую сирену. При этом звуковым оповещением будет охвачено 100% человек.

# Сводный баланс использования территории пос. Шалакуша. Предложения по изменению границ

В настоящее время общая площадь территории поселка Шалакуша составляет 425 га. Генеральным планом предусмотрено незначительное расширение и изменение границ поселка в юго-восточном направлении. Произойдут изменения в структуре территориальных зон. Подробно данные изменения отражены в таблице.

Таблица 15-1 Баланс территории поселка Шалакуша.

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние (2012 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | жилая зона в том числе: | га / % | 106,5 | 25,06% | 151,4 | 34,65% |
|  | зона индивидуальной малоэтажной застройки | га / % | 71,2 | 16,75% | 116,1 | 26,57% |
|  | зона малоэтажной многоквартирной застройки | га / % | 20,8 | 4,89% | 20,8 | 4,76% |
|  | зона среднеэтажной многоквартирной застройки (2 этажа) | га / % | 14,5 | 3,41% | 14,5 | 3,32% |
|  | общественно-деловая зона | га / % | 5,6 | 1,32% | 6,9 | 1,58% |
|  | производственная зона в том числе: | га / % | 47,5 | 11,18% | 47,7 | 10,92% |
|  | зона промышленности | га / % | 24,6 | 5,79% | 24,6 | 5,63% |
|  | зона коммунально-складского назначения | га / % | 22,9 | 5,39% | 22,9 | 5,24% |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га / % | 0,1 | 0,02% | 0,1 | 0,02% |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га / % | 25,2 | 5,93% | 25,2 | 5,77% |
|  | рекреационные зоны | га / % | 24,6 | 5,79% | 7,6 | 1,74% |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га / % | 39,6 | 9,32% | 23,3 | 5,33% |
|  | зона специального назначения | га / % | 6,8 | 1,60% | 8,0 | 1,83% |
|  | прочие зоны | га / % | 169,1 | 39,79% | 166,8 | 38,17% |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | га / % | 425 | 100% | 437 | 100% |

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория пос. Шалакуша, из них: | га | 425,0 | 437,0 |
| 21 | жилая зона в том числе: | га | 106,5 | 151,4 |
|  | зона индивидуальной малоэтажной застройки | га | 71,2 | 116,1 |
|  | зона малоэтажной многоквартирной застройки | га | 20,8 | 20,8 |
|  | зона среднеэтажной многоквартирной застройки (2 этажа) | га | 14,5 | 14,5 |
|  | общественно-деловая зона | га | 5,6 | 6,9 |
|  | производственная зона в том числе: | га | 47,5 | 47,7 |
|  | зона промышленности | га | 24,6 | 24,6 |
|  | зона коммунально-складского назначения | га | 22,9 | 22,9 |
|  | зона инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 0,1 |
|  | зона транспортной инфраструктуры | га | 25,2 | 25,2 |
|  | рекреационные зоны | га | 24,6 | 7,6 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 39,6 | 23,3 |
|  | зона специального назначения | га | 6,8 | 8,0 |
|  | прочие зоны | га | 169,1 | 166,8 |
|  | Население |  |  |  |
|  | Численность населения | чел. | 2344 | 2200 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Средний уровень жилищной обеспеченности | кв.м. на чел. | 15,4 | 30 |
|  | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв.м | 36,3 | 48,8 |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м | 12,7 | 2,5 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 23,3 | 21,1 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м | н/д | 44,9 |
|  | индивидуальное жилищное строительство | тыс.кв.м | н/д | 44,9 |
|  | Среднегодовой объем нового строительства | тыс.кв.м | н/д | 2,2 |
|  | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 145 | 88 |
|  | Общеобразовательные учреждения | мест | 540 | 264 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | Стационары | коек на тыс.чел. | 28 | 35 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену на тыс.чел. | 25 | 55 |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Клубные учреждения | мест | 270 | 180 |
|  | Учреждения молодежной политики | кв.м. | 0 | 30 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |
|  | Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | 4600 | 4600 |
|  | Спортивные залы | тыс. кв.м | 790 | 790 |
|  | Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Учреждения торговли | кв.м общей площади | 1497 | 1497 |
|  | Учреждения общественного питания | кв.м общей площади | 50 | 120 |
|  | Прочие учреждения |  |  |  |
|  | Общественные туалеты | единиц | 0 | 1 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Общая протяженность автодорожной сети | км | 31,6 | 35,2 |
|  | Протяженность улиц главного направления | км | 9,7 | 11,3 |
|  | в том числе с твердым усовершенствованным покрытием | км | 0 | 12,5 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | н/д | 0,528 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 0,396 |
|  | в т.ч. производственные нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 0,132 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. | н/д | 240 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | н/д | 180 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,002 | 0,396 |
|  | в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | 0,002 | 0,396 |
|  | в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | н/д | - |
|  | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка поселка, в т.ч. | МВт | 1,5 | 2,5 |
|  | жилищно-коммунального сектора | МВт | 0,7 | 0,9 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 1000 | 2170 |
|  | Годовое электропотребление поселка в целом, в т.ч. | млн. кВтч | 5,4 | 11,1 |
|  | жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | 2,3 | 4,8 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора поселка в целом, в т.ч. | Гкал/час | н/д | 17,2 |
|  | ИЖС, 1-2 этажной многоквартирной застройки | Гкал/час | н/д | 13,0 |
|  | общественно-деловой застройки | Гкал/час | н/д | 4,2 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление природного газа всего по поселку, в том числе: | млн. куб. м/год | 0 | 7,0 |
|  | на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 0 | 0,7 |
|  | на выработку теплоэнергии | млн. куб. м/год | 0 | 5,8 |
|  | Телефонизация |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (городского/сельского) | номеров на 1000 чел. | н/д | 330 |
|  | Потребность населения в телефонах | тыс. шт. | н/д | 0,73 |
|  | Потребность в телефонах с учетом народнохозяйственного сектора и эксплуатационного запаса | тыс. шт. | н/д | 1,02 |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Устройство закрытых водостоков (коллекторов) | км | - | 5,60 |
|  | Устройство открытых водостоков (коллектор) | км | - | 11,81 |
|  | Устройство напорного коллектора | км | - | 0,82 |
|  | Насосная станция | шт | - | 9 |
|  | Камера гашения | шт | - | 9 |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации | шт | - | 6 |
|  | Локальные очистные сооружения дождевой канализации (колодец-отстойник) | шт | - | 2 |
|  | Благоустройство водотоков | км | - | 3,04 |
|  | Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод | га | - | 53,43 |
|  | Благоустройство крутых склонов | га | - | 3,2 |
|  | Берегоукрепительные мероприятия | км |  | 5,12 |
|  | Защита территории от затопления и подтопления | га | - | 94,45 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | Общий объем сброса сточных вод | тыс. куб.м в год | 0,775 | 144 |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. куб.м в год | 0,63 | 2,54 |